Złącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne dla sprzętu medycznego

L.P.	Wyszczególnienie	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych Zamawiającego
	Wymagane minimalne warunki i parametry	Spełnia/ Nie spełnia*
I.	Aparat do Laseroterapii
1	Kolorowy ekran dotykowy minimum 5''
2	Gotowe programy terapeutyczne
3	Współpraca z sondami punktowymi oraz prysznicowymi
4	Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch sond laserowych
5	Sonda prysznicowa oraz punktowa w zestawie
6	Ramię aparatu/statyw do mocowania sondy
7	Specjalnie dopasowany stolik min 2 półkowy na aparat z systemem jezdnym
8	Autotest – bierząca kontrola sprawności aparatu
9	Praca w trybie ciągłym i impulsowym
10	Mimimalny zakres dawki od 0.1-100J/cm2
11	Minimalny zakres częstotliwości od 0-10000Hz
12	Minimalny zakres współczynnika wypełnienia od 5%-100%
13	Okulary ochronne dla pacjenta oraz terapeuty
14	Jednostki chorobowe wybierane po nazwie
15	Możliwość przypisania terapii do konkretnego pacjenta .
16	Możliwośc pracy w trybie akumulatorowym ( bez podłączenia do sieci )
17	Instrukcja dla użytkownika
18	Pełen zestaw okablowania w zestawie
19	Certyfikat CE , Deklaracja zgodności
20	Gwarancja min 24miesiące
21	Bezpłatny serwis i Sprzęt zastępczy w razie awarii
22	Bezpłatny montaż i wprowadzenie użytkownika
II.	Aparat do elektroterapii
23	Kolorowy ekran dotykowy minimum 5''
24	Gotowe programy terapeutyczne
25	minimum 2 kanały do jednoczesnej terapii 2 pacjentów
26	Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
27	Możliwość przypisania terapii do konkretnego pacjenta .
28	Minimalny zakres prądów: Prąd galwaniczny, Prądy diadynamiczne( CP, LP, DF, MF, CP-ISO) , Prądy Träberta, Prąd faradyczny, Prąd neofaradyczny,Impulsy eksponencjalne, Impulsy ze wzrostem eksponencjalnym, Impulsy prostokątne, Rosyjska stymulacja, Impulsy stymulujące, 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Impulsy przerywane, Mikroprądy, Prąd Kotza, tonoliza.
29	Zestaw elektrod do elektroterapii min : 4sz małe, 4sz duże.
30	Zestaw pasów elastycznych do mocowania elektrod
31	Zestaw woreczków z piaskiem min 4sz w rozmiarze minumum 15x20cm
32	Autotest – bierząca kontrola sprawności aparatu
33	Pełen zestaw okablowania w zestawie
34	Specjalnie dopasowany stolik min 2 półkowy na aparat z systemem jezdnym
35	Możliwośc pracy w trybie akumulatorowym ( bez podłączenia do sieci )
36	Instrukcja dla użytkownika
37	Bezpłatny serwis i Sprzęt zastępczy w razie awarii
38	Bezpłatny montaż i wprowadzenie użytkownika
39	Gwarancja min 24miesiące
40	Certyfikat CE , Deklaracja zgodności
III.	Aparat do terapii ultradźwiekowej
41	Kolorowy ekran dotykowy minimum 5''
42	Gotowe programy terapeutyczne
43	Minimalna liczba kanałów 2
44	Ergonomiczna głowica z wizualną kontrolą kontaktu
45	2 głowice w zestawie w tym jedna typu handsoff o powieżchni min 4cm2
46	Możliwość prowadzenia terapii skojarzonej ( równoczesna terapia ultradźwiekowa z ekektroterapią )
47	Minimalny zakres współczynnika wypełnienia od 5%-95%
48	Maksymalne natężenie w trybie ciągłym 2W/cm2
49	Maksymalne natęźenie w trybie impulsowym 3W/cm2
50	Autotest – bierząca kontrola sprawności aparatu
51	Pełen zestaw okablowania w zestawie
52	Specjalnie dopasowany stolik min 2 półkowy na aparat z systemem jezdnym
53	Możliwośc pracy w trybie akumulatorowym ( bez podłączenia do sieci )
54	Instrukcja dla użytkownika
55	Bezpłatny serwis i Sprzęt zastępczy w razie awarii
56	Bezpłatny montaż i wprowadzenie użytkownika
57	Gwarancja min 24miesiące
58	Certyfikat CE , Deklaracja zgodności
IV.	Aparat do magnetoterapii typu koło z kozetką
59	Kolorowy ekran dotykowy minimum 5''
60	Gotowe programy terapeutyczne
61	Minimalna liczba kanałów 2 jeden z aplikatorem srednicy minimum 60cm połączony z kozetką, drugi aplikator 30cm
62	Możliwość przypisania terapii do poszczególnego pacjenta
63	Specjalnie dopasowany stolik min 2 półkowy na aparat z systemem jezdnym, stolik na aplikator 30cm
64	Max. natężenie w trybie impulsowym 3 W/cm2
65	Maksymalna indukcja impulsowa do około 130mT
66	Częstotliwość pracy w przedziale między 1-750Hz
67	Autotest – bierząca kontrola sprawności aparatu
68	Pełen zestaw okablowania w zestawie
69	Możliwośc pracy w trybie akumulatorowym ( bez podłączenia do sieci )
70	Instrukcja dla użytkownika
71	Bezpłatny serwis i Sprzęt zastępczy w razie awarii
72	Bezpłatny montaż i wprowadzenie użytkownika
73	Gwarancja min 24miesiące
74	Certyfikat CE , Deklaracja zgodności
V	Aparat do światłolecznictwa typu SOLUX
75	Wyświetlacz czas świecenia /jasność
76	Zegar zabiegowy z dźwiekowym sygnałem końca zabiegu
77	W zestawie filtry czerwony i niebieski
78	Minimalny zakres czasu zabiegowego 1-30min
79	Wbudowany system chłodzenia
80	Okulary ochronne dla pacjenta
81	Stabilna konstrukcja na stelażu z regulacją wysokości i systemem jezdnym
82	Możliwośc pracy w trybie akumulatorowym ( bez podłączenia do sieci )
83	Instrukcja dla użytkownika
84	Bezpłatny serwis i Sprzęt zastępczy w razie awarii
85	Bezpłatny montaż i wprowadzenie użytkownika
86	Gwarancja min 24miesiące
87	Certyfikat CE , Deklaracja zgodności
VI	Aparat do Krioterapii
88	Wyświetlacz elektroniczny ukazującyc moc, czas nadmuchu i procent wypełnienia butli gazem
89	2x Butla na ciekły azot o pojemności min 50l
90	Możliwość swobodnej i szybkiej wymiany butli
91	Aparat z systemem jezdnym
92	Jedna Dysza z możliwością regulacji siły nadmuchu strumienia gazu na tkankę
93	Temperatura strumienia gazu ( przy wylocie dyszy ) min -150stopni
94	Pełen zestaw okablowania
95	Możliwośc pracy w trybie akumulatorowym ( bez podłączenia do sieci )
96	Instrukcja dla użytkownika
97	Bezpłatny serwis i Sprzęt zastępczy w razie awarii
98	Bezpłatny montaż i wprowadzenie użytkownika
99	Gwarancja min 24miesiące
100	Certyfikat CE , Deklaracja zgodności
VII	Aparat do fali uderzeniowej ESWT
101	Kolorowy ekran dotykowy minimum 5''
102	Gotowe programy terapeutyczne dostosowane do jednostek chorobowych
103	Specjalnie dopasowany stolik/stelaż z systemem jezdnym na aparat.
104	Możliwość definiowania własnych programów terapeutycznych
105	Ergonomiczny aplikator w zestawie
106	Częstotliwośc pracy . Minimalny zakres od 1-15Hz
107	Zakres regulacji cisnienia do 4barów
108	Średnica powierzchni aplikatora miniumum 1cm
109	Pełen zestaw okablowania
110	Instrukcja dla użytkownika
111	Bezpłatny serwis i Sprzęt zastępczy w razie awarii
112	Bezpłatny montaż i wprowadzenie użytkownika
113	Gwarancja min 24miesiące
VIII	Aparat do masażu uciskowego typu BOA
114	Kolorowy ekran dotykowy minimum 5''
115	Gotowe programy terapeutyczne dostosowane do jednostek chorobowych
116	Aplikator 12to komorowy na kończynę dolna i górna w zestawie
117	Możliwość regulacji wielkosci lub powiększenia aplikatora
118	Automatyczne wypompowanie powietrza po zabiegu i przy wyłączeiu awaryjnym
119	Specjalnie dopasowany stolik/stelaż z systemem jezdnym na aparat.
120	Możliwość regulacji cisnienia w komorach
121	Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora
122	Instrukcja dla użytkownika
123	Bezpłatny serwis i Sprzęt zastępczy w razie awarii
124	Bezpłatny montaż i wprowadzenie użytkownika
125	Gwarancja min 24miesiące
126	Certyfikat CE , Deklaracja zgodności
IX	Leżanka stacjonarna 2 strefowa ze stelażem metalowym 5sz
127	Wysokość między 55-60cm
128	Szerokośc między 50-55cm
129	Długość 190cm
130	Waga >35kg
131	Regulacja kąta podgłówka 0-45st.
132	Obciążenie maksymalne min 150kg
133	Wieszak na podkład
134	Kolor granatowy
135	Otwór na twarz z zatyczką
X	Kozetka regulowana 2 strefowa ( do kinezy )
136	Wysokość regulowana elektrycznie przy pomocy pilota i ramy stołu
137	Szerokość 65cm
138	Długość 200cm
139	Regulacja ręczna kąta podgłówka minimum -45 – 0 – 40 st.
140	Obciążenie maksymane min 180kg
141	Wieszak na podkład
142	Kolor granatowy
143	System jezdny z opuszczanymi kołami
144	Otwór na twarz z zatyczką
XI	Kozetka regulowana 2strefowa do masażu
145	Wysokość regulowana elektrycznie przy pomocy pilota i ramy stołu
146	Szerokość 65cm
147	Długość 200cm
148	Regulacja ręczna kąta podgłówka minimum -45 – 0 – 40 st.
149	Obciążenie maksymane min 180kg
150	Wieszak na podkład
151	Kolor granatowy
152	System jezdny z opuszczanymi kołami
153	Otwór na twarz z zatyczką
154	Regulowane ręcznie podpórki boczne na ręce
XII	Kozetka regulowana 3-5 strefowa do terapii
155	Wysokość regulowana elektrycznie przy pomocy pilota i ramy stołu
156	Szerokość 65cm
157	Długość 200cm
158	Regulacja ręczna kąta podgłówka min -70-0-40st.
159	Obciążenie maksymane min 180kg
160	Wieszak na podkład
161	Kolor granatowy
162	System jezdny z opuszczanymi kołami
163	Otwór na twarz z zatyczką
164	Regulowane ręcznie podpórki boczne na ręce
165	Funkcja pivot sterowana elektrycznie
166	Funkcja fotela ( część nozna podnoszona do min. 70St ) regulowana elektrycznie
167	Otwór w części nożnej z zatyczką
168	Zestaw 3 bananów
XIII	Lustro korekcyjne
169	Wyposazone w system jezdny z hamulcami
170	Na lustrze siatka posturograficzna
171	Minimalna wys 190cm
172	Minimalna szerokość 140cm
XIV	Lampa do oglądania rtg ( negatoskop )
173	Rozmiar minimalny 40x40
XV	4 piłki terapeutyczne
174	Wytrzymałość dynamiczna min 300kg ( dotyczy każdej piłki )
175	Pompka w zestawie
176	Piłka o średnicy 45cm
177	Piłka o średnicy 55cm
178	Piłka o średnicy 65cm
179	Piłka o średnicy >80cm
XVI	6 piłek rehabilitacyjnych
180	Pompka w zestawie
181	Piłki o średnicy między 24-28 cm
182	Wykonane z tworzywa sztucznego
XVII	6 piłeczek rehabilitacyjnych z kolcami
183	Średnica między 8-10cm
184	Piłeczki już napompowane o stałej twardości
XVIII	6 laseczek gimnastycznych
185	Wykonane z tworzywa sztucznego
186	Średnica między 2-3cm
187	Długość między 120-150cm
XIX	6 mat gimnastycznych
188	Wykonane z materiały antystatycznego
189	antyposlizgowe
190	Nie pochłaniają wilgoci
191	Długość między 190-200cm
192	Szerokość między 60-65cm
193	Grubość między 1,5-2cm
XX	6 taśm w kształcie pętli
194	Wytrzymały materiał
195	Szerokośc bez napięcia taśmy między 7-9cm
196	Długość pętli bez napięcia tasmy od 30-40cm
197	6 taśm z różnym oporem ( od słabego do bardzo mocnego )
XXI	6 sztuk STEP Stepper do aerobiku
198	3 stopniowa regulacja wysokości
199	Waga jednej sztuki do 4,5kg
200	Wykonane z tworzywa sztucznego
201	Maksymalna waga uzytkownika min 120kg
202	Szerokośc między 25-30cm
203	Długośc między 65-70cm
XXII	6 sztuk roller do masażu
204	Gęstośc między 55-60g/L
205	Długość między 30-40cm
206	Średnica między 15-18cm
207	Powierzchnia gładka
XXIII	Drążek drgający
208	Waga między 500-600g
209	Długość między 155-165cm
210	Średnica drążka między 2,5-3,5cm
211	Wyodrębnione miejsce na chwyt
212	Wytrzymały materiał np włókno szklane
XXIV	6 sztuk taśm/gum typu POWER BAND
213	Grubość taśm między 5-7mm
214	Długość pętli min 200cm
215	6 sztuk w różnych kolorach i z innym oporem od 4-5kg do około 40kg
XXV	Taśma typu floss band
216	Długość 190-210cm
217	Szerokość 5cm
218	Maksymalne rozciagnięcie między 140-160% pierwotnej długości
XXVI	Mata ochronna typu puzzle
219	Grubość między 1-1,5cm
220	Całkowity ( zsumowany ) rozmiar puzzli to min 10m2
221	Materiał Pianka EVA
222	Kolor czarny
223	Powierzchnia antypoślizgowa
224	Nie pochłania wilgoci
XXV	3 dyski sensomotoryczne
225	Waga pojedynczego dysku do 1,6kg
226	Średnica między 34-38cm
227	Maksymalne obciążenie min 200kg
228	Pompka do napompowania dysków w zestawie
229	Jedna strona gładka , druga posiadająca miękkie wypustki
230	Wykonane z tworzywa sztucznego
231	Materiał antyposlizgowy
232	Materiał Bezwonny
XXVI	Półpiłka sensomotoryczna typu BOSU
233	Średnica między 60-65cm
234	Wysokość po napompowaniu miedzy 25-30cm
235	Maksymalne obciążenie min 200kg
236	Wykonana z tworzywa sztucznego
237	Materiał antyposlizgowy
238	Pompka w zestawie
XXVII	6sztuk taśm do ćwiczeń oporowych
239	Długość pojedynczej taśmy min 2,5m
240	Każda tasma o innym oporze od bardzo słabego ( zółta ) do bardzo mocnego ( czarna )
241	Wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego
XXVIII	3 pasy trakcyjne
242	Minimalna długośc 2,5m
243	Szerokość 4,5-5-5cm
244	Posiada nakładkę zwiększającą komfort pacjenta
245	Wyposażony w solidną klamrę zatrzaskową z możliwośćią regulacji długości pasa
XXIX	Zestaw Hanti ze stojakiem
246	Przedział wagowy hantli od 1-10kg
247	Po 2 sztuki z każdej wagi ( w sumie 20sztuk )
248	Hantle ogumowane i chromowane
XXX	Drążek ścienny do ćwiczeń
249	Mocowany na min 6 punktów
250	Wykonany ze stali z powłoka antykorozyjną
251	Szerokość całkowita 100cm
252	Wytrzymałość min 250kg
253	Profil konstrukcyjny min : 40x20x2.2
254	Maksymalna waga 12kg
XXXI	2 x Drabinka
255	DDC-1 (pojedyncza)-1 szt
256	DDC-2 (podwójna) -1 szt.
257	Wysokość: 250 cm
258	Szerokość: 90 cm
259	Materiał: drewno
XXXII	Młotek neurologiczny
260	Długość całkowita min 20 cm
261	Szerokośc główki min 43 mm
262	Ostry koniec
263	Chromowany
XXXIII	Stetoskop
264	Głowica stal nierdzewna
265	Długość całkowita min 69 cm
266	Waga od 120 g do 180 g
267	Duża membrana średnica min 4,3 cm
268	Mała membrana / lejek średnica min 3,3cm
269	Przewód (lira) jednokanałowy
270	Oliwki miękkie
XXXIV	Ciśnieniomierz elektryczny
271	Mankiet dla osoby dorosłej 22-42cm
272	Zasilacz
273	Mozliwość pracy na baterii
274	Funkcja diagnozowania nadciśnienia za pomocą symboli
275	Zakres pomiar ciśnienie: 0-300 mmHg
276	Zakres pomiar tętna: od 30-180 /min
XXXV	2 x waga elektryczna
277	Wykonane z hartowanego szkła
278	Obciążenie maksymlane 180kg
XXXVI	Goniometr
279	360-stopniowa głowica zawiera 3 skale skalibrowane
280	jest zgodny z międzynarodowymi normami pomiarowymi (ISOM)
281	Długość: min 20,5 cm max 25 cm
282	Średnica koła: min 8 cm max 10 cm
XXXVII	Skoliometr
283	Wycięcie na wyrostki kolczyste
284	Wynik pokazywany jest w stopniach kąta
XXXVIII	Dynanometr gruszkowy
285	Wersja dla dorosłych - 0-30psi
286	Wskaźnik igłowy wartości szczytowej
XXXIX	Poduszka do balansu
287	Wykonana z miękkiej pianki
288	wymiar (szer/dł/wys): min 50x38x6cm
289	antypoślizgowa powierzchnia
XL	Ciężarki zaczepiane na rzepy
290	2x 0,5 kg
291	2 x 1kg
292	2x 1,5 kg
293	2 x 2 kg
XLI	Zestaw treningowy typu TRX
294	Nylonowe pasy
295	Miękkie uchwyty
296	Regulowane uchwyty na stopy
297	regulacja taśmy min : 200-290cm
298	maksymalne obciążenie min : 250kg
299	Uchwyt na drzwi
XLII	Ławeczka do ćwiczeń
300	Składana , siedzisko 2 częściowe
301	Możliwość ćwiczenia mięśni nóg
302	2 uchwyty piankowe na nogi
303	Miękkie i wygodne siedzisko
304	Certyfikat CE
XLIII	Kształtki ( wałki , półwałki, trójkąty itd )
305	7 półwałków o wymiarach ok. 60x15x10
306	2 wałki o wymiarach ok 60x15
307	1 klocek sześcienny o wym. Ok 40cm bok
308	1 duzy trójkąt o wym. Ok . 50x35x20
309	1 mały trójkąt o wym. <40x30x18
310	1 duży walec o wym. >dług. 60, średnica 30
XLIV	System Therapy Master - konstrukcja sufitowa, optymalna wysokość podwieszenia: 2,40 – 2,50 m
311	konstrukcja sufitowa
312	aparat Redcord Professional
313	Podwieszka pod miednicę (min2 szt.)
314	podwieszka kkg i kkd (min2 szt.)
315	podwieszka pod głowę (min2 szt.)
316	para uchwytów wzmocnionych do rąk(min1szt.)
317	linka z mocowaniem 30-60 cm (min 8szt.)
318	kolory linek, czarne lub czerwone
319	zwalniacz linki
320	klips do linek (min3 szt.)
321	zestaw do montażu sufitowego
322	wieszak na ścianę do podwieszek i linek
323	Elastyczne linki (8 szt)
XLV	Orbitrek
324	Wyświetlacz lcd
325	Max waga użytkownika min 150kg
326	Regulacja długości kroku
327	Pomiar czasu, Odległość, RPM obroty/min, Kalorie, Watt, Pomiar tętna/Górna granica tętna, Szybki start
328	Programy trenigowe
329	Wymiary min (dł/szer/wys): 168 x 56 x 163 cm
330	Waga min 60kg