Znak: IGK.II.-7013/1/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania inwestycyjnego  p.n.

„Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem”

CPV – 45233000-9

45233000-0, 45230000-8, 45100000-8,

Mirzec, dnia, 22.03.2011 r.

Spis treści.

- Informacje ogólne.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Informacja o możliwości ograniczenia zakresu robót.

- Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych

- Informacja dotycząca zamówień uzupełniających i dodatkowych.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu obliczenia ceny .

- Miejsce i termin składania ofert.

- Unieważnienie postępowania.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Umowa ramowa.

- Informacje dotyczące walut obcych celem prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą.

- Informacje dotyczące aukcji elektronicznych

- Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

,,Zamawiający” – Gmina Mirzec

,,Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji

,,SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

,,u PZP” – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).

,,Zamówienie” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 4

,,Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi materiałami składającymi się na SIWZ.

- Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w formularzu istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje , które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość częściowego zrealizowania zamówienia do wartości posiadanych środków na realizację zadania.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Gmina Mirzec, reprezentowana przez Wójta Gminy Mirzec z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. 41/2767190 lub tel. 412767191,                            NIP 664-15-17-390.

- Adres strony internetowej: ugmirzec.sisco.info

- Osobami upoważnionymi do kontaktów w Wykonawcami jest: Rafał Strzelec – inspektor referatu inwestycji i gospodarki komunalnej i Agnieszka Kukla –referent referatu inwestycji i gospodarki komunalnej

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 poz.759 z 2010r z późn. zm.).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa Prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796)

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1795);

- kodeks cywilny;

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.).

  - SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: ugmirzec.sisco.info oraz w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, pokój. 303, 27 – 220 Mirzec / adres do korespondencji/

  - Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni / przekaże SIWZ zgodnie z art. 42, ust. 2 upzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. „Remont drogi  gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem”  obejmuje:

1) roboty przygotowawcze tj. wytyczenie geodezyjne pasa drogowego, karczowanie krzaków i

podszycia, mechaniczne ścinanie drzew

2) roboty ziemne

3) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem– gr. po zagęszczeniu 15 cm-5110 m2

4) podbudowa z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 20 cm– 5410 m2

5) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 4968 m2

6) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.- 4830 m2

7) studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1200 mm z pokrywą żeliwną typ ciężki – 3 szt.

8) przepusty żelbetowe skrzynkowe pod drogą  40x30 cm – 27 mb,

9) przepusty pod zjazdami z rur PVC-U 400 mm – 206 mb,

10) umocnienie skarp i dnia kanałów płytami ażurowymi – 38 m2

11)Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi o gr. 15 cm – 32 mb

12) umocnienie poboczy i zjazdów do posesji materiałem pozyskanym z frezowania nawierzchni,

warstwa po zagęszczeniu 10 cm -2307 m2

13) Oczyszczenie rowu z namułu – 390 mb

14) plantowanie ręczne skarp nasypów i skarp oraz dna rowów – 2832 m2

15) ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – 64 mb

Szczegółowy opis zamówienia zawierają przedmiar robót i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

4.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Zamawiający zastrzega, aby

zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty

bezpieczeństwa i atesty techniczne.

4.3.  Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

a) Projekt techniczny opracowany przez  mgr inż. Marka Witkowskiego stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.

b) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 10

d). Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

4.4. Roboty opisane  w projekcie technicznym a nie ujęte w przedmiarze robót Wykonawca winien brać

pod uwagę do wyceny robót

UWAGA: Jeżeli w dokumentacji projektowej przy opisie  przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie do określonych  w niej materiałów, urządzeń itp., Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

- INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ZAKRESU ROBÓT.

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia  zakresu robót do wartości posiadanych środków w przypadku  braku środków na finansowanie zadania o którym mowa w pkt. 4.1. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zadania, wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość nie realizowanych robót zgodnie z wyceną ofertową Wykonawcy.

5.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

6.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OFERT  CZĘŚCIOWYCH  I  WARIANTOWYCH.

6.1.  Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZAMÓWIEŃ  UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia  do dnia 15 września 2011 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU      	DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

9.1. spełniają  warunki określone  art. 22 ust.1 dotyczące:

9.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy

prawa nakładają  obowiązek ich posiadania.

9.1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia

9.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

Wymagania:

9.1.3.1.Kierownik robót  musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania

robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia

konstrukcyjno-  budowlane  bez  ograniczeń w zakresie dróg, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do Polskiej Izby

Inżynierów Budownictwa. (ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo budowlane).

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca w wykazie  osób wykaże  na  stanowisko kierownika robót osobę posiadającą  ww. uprawnienia  oraz załączy  oświadczenie o posiadaniu przez tę osobę uprawnień  i przynależność do  Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.

9.1.3.2. . wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym

okresie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem (zakresem robót

oraz wartością stanowiącym przedmiot zamówienia)  z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, instytucji dla których realizowano zamówienie).

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na postawie informacji zawartych w złożonych dokumentach  spełnia / nie spełnia.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Uwaga Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach             zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając  w  tym celu pisemne  zobowiązanie  tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

9.2. którzy nie są wymienieni w art. 24 ust.1 upzp  stanowiącym podstawę wykluczenia z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

9.2.1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem  sądu, które  uprawomocniło się

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

9.2.2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez  likwidację majątku upadłego;

9.2.3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych  płatności  lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu;

9.2.4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo   popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo  skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku  mających   na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa  skarbowego;

9.2.5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9.2.6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za  przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione

w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

9.2.7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo  skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej

grupie albo związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9.2.8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9.2.9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na  podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i

dokumentów opisanych w pkt.9.

9.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki  określone

w pkt.9.1. może spełniać jeden wykonawca warunki  określone w pkt. 9.2. muszą spełniać wszyscy

Wykonawcy osobno.

  - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych.

  - Zmawiający  zgodnie z art. 89 ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

9.7  o wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni

niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 	Zawiadomienie zawierać będzie

uzasadnienie faktyczne i prawne.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW,  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZAŁU W POSTEPOWANIU

10.1.  Dla wykazania  spełniania warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wg wzoru  z SIWZ – załącznik nr 1  SIWZ

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 SIWZ.

10.2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

10.2.1 aktualny odpis  z właściwego  rejestru  , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru w celu wykazania  braku  podstaw do  wykluczenia  w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2

(pkt. 8.2.2. niniejszej specyfikacji  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu doskładania  ofert.

W stosunku do osób fizycznych należy złożyć oświadczenie  w zakresie  art.24 ust.1, pkt 2

ustawy (pkt. 8.2.2. niniejszej specyfikacji) – załącznik 4

10.2.2.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 –

załącznik nr 3

10.3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie   oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

10.3.1. wykaz osób , które będą  uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie budową wraz  z informacja  na temat ich kwalifikacji

zawodowych  niezbędnych dla  wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez

nich czynności  oraz  informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5

    - oświadczenie , że osoba proponowana na stanowisko kierownika  robót posiada  uprawnienia wymienione w pkt. 9.1.3.1

    - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 SIWZ

Do wykazu należy załączyć – dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (referencje);

10.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej  finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć :

Polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i o wartości związanej z przedmiotem zamówienia .

10.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 8.1 i 8.2 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do innych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 10 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

  - Zamawiający żąda złożenia dodatkowo następujących dokumentów:

    - . oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7 SIWZ.

    - zaakceptowany  i parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 8 SIWZ.

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji /zamówienia/.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 9.2.1 składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do  składania  ofert

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.8. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 9  winny być przedstawione  w formie  oryginałów  lub

kopii  poświadczonych  za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie. dokumentów  dotyczących odpowiednio Wykonawcy poświadcza za zgodność  z oryginałem Wykonawca którego dokumenty dotyczą.

10.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

10.9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wini ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do

reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy  w sprawie niniejszego zamówienia.

Do oferty należy załączyć  pełnomocnictwo ,ewentualnie umowę o współdziałaniu , z

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

10.9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

a. dokumenty wymienione w pkt. 9.1 składa przynajmniej jeden z Wykonawców   lub

wszyscy wykonawcy osobno,

b. dokumenty  wymienione w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

10.10.  Postanowienia dotyczące składania dokumentów:

- wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 8.5 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty;

- zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów;

- dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę;

- zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;

- oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa;

- jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

- wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pisma. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów;

- złożenie przez Wykonawcę nieprawidłowych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1) wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz porozumiewanie się za pomocą faksu ; 41/ 2726-190

2) strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3) w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,  Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu  podany  przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający  zapoznanie się Wykonawcy z  jego treścią.

4) zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - .Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum, z jedną ostateczną ceną (art. 82 uPZP) – Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie jego oferty będą odrzucone;

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i musi być przygotowana zgodnie z uPZP ; Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie przy użyciu nieścieralnego nośnika pisma;

  - Wszystkie strony oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) zaleca się ponumerować, ułożyć w kolejności przedstawionej w formularzu oferty, a całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie;

  - Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zaleca się, aby osoby te złożyły podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany;

  - Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 uPZP;

  - Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie

  - zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

  - wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pisma. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów;

  - złożenie przez Wykonawcę nieprawidłowych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

  - Ofertą zaleca się złożyć Zamawiającemu w nieprzezroczystym trwale zamkniętym opakowaniu z napisem: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem” nie otwierać do dnia 12.04.2011  r. do godz. 1010.

- WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje pytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania oraz na stronie internetowej ugmirzec.sisco.info ( art.38 uPZP).

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem składania ofert określonego w pkt 17 niniejszej specyfikacji, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ ( art. 38, ust. 4 uPzp). Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji, zostanie doręczona  do wszystkich Wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info

  - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – art.38 ust. 4a pkt. 1 i ust. 6 uPzp. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz zawiadomi niezwłocznie tych Wykonawców, którym przekazano SIWZ. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

14.1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem w przedmiotowym   zamówieniu jest wynagrodzenie kosztorysowe.

15.2 Cenę należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH.

15.3. Wykonawca sporządzi ofertę w oparciu o załączony przedmiar robót  oraz ewentualną  wizję

lokalną na terenie realizacji robót  (której dokonanie Zamawiający zaleca).

Wykonawca sporządzając ofertę  powinien przewidzieć wszelkie okoliczności  mogące mieć

wpływ na cenę.

15.4. Wykonawca wyliczy cenę w „kosztorysie ofertowym” podając ceny jednostkowe  dla  każdej

pozycji , a następnie mnożąc przez ilości danego asortymentu. Tak wyliczone wartości należy zsumować – suma stanowi cenę netto. Następnie do ceny netto należy  doliczyć VAT.

  - Kosztorys ofertowy  ma charakter uproszczony i Zamawiający oczekuje jego  przedłożenia w celu  uzyskania ogólnej informacji  o sposobie ustalenia ceny za  realizację przedmiotu zamówienia  przez  Wykonawców.

  - Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia obejmującą całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie  i czasie realizacji zadania a w szczególności koszty:

- Wytyczenie geodezyjne pasa drogowego w terenie oraz roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym,

- Robót budowlanych, przygotowawczych i porządkowych, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowania i dozoru zaplecza oraz placu budowy,

- Opłaty za zużyte media tj; pobór wody , energii elektrycznej,

- Składowanie, wywozu i utylizacji odpadów,

- Doprowadzenia terenu budowy po zakończeniu robót do należytego stanu i porządku, odtworzenia uszkodzonych ogrodzeń, dróg, placów.,

- Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i ewentualnej dokumentacji technicznej powykonawczej,

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT / OTWARCIE OFERT

16.1. Oferty należy składać do dnia 12.04.2011 r. do godz. 1000w Urzędzie Gminy w Mircu sekretariat pokój nr 220, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

16.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne  powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp .przed terminem składania ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2011 r. o godz.1010 w sali konferencyjnej nr 202  w Urzędzie Gminy w Mircu (adres j. w.)

  - . Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte w pierwszej kolejności a dane z ofert, które dotyczą „WYCOFANIE” nie będą odczytane. W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofercie.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli (art.93 ust. 1 uPzp):

1)  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 uPzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

4)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia      równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

  - Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym niniejszej SIWZ tj. złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania i oferty nie odrzucone przez Zamawiającego.

  - Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium. Jedynym kryterium jest               cena – 100%

  - W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujący sposób obliczania najkorzystniejszej oferty, tj. o najwyższej liczbie punktów.

  - Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg. poniższego wzoru:

| C = | Cc | x 100% |
| --- | --- | --- |
|  | Cb |  |

gdzie 1% = 1 pkt

C    – ilość punktów oferty badanej

Cb  – cena oferty badanej

Cc  – najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych

Obliczenia zostaną dokonane do dwóch miejsc po przecinku.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych      wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  - Na podstawie art. 87 ust. 2 uPZP, Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, i  niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający celem ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się  w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczącej elementów oferty mającej wpływ na wysokość ceny.

  - W sytuacji w której w wyniku oceny złożonych ofert, gdzie jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na jednakową cenę ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Składając oferty dodatkowe Wykonawcy nie mogą przedstawić cen wyższych niż zaoferowali w złożonych już ofertach.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,

- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

- termin po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza w/w informacją na stronie  internetowej  ugmirzec.sisco.info, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-  przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców jeżeli wspólnie ubiegają się o udzielenie

zamówienia,

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli

taka konieczność zaistnieje.

19.4.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

      - w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faxem,

      - w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie

      - w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

  - Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

  - W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- ZABEZPIECZENIEA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1, Przed podpisaniem umowy wykonawca musi wnieść zabezpieczenie wykonania    umowy  w

wysokości  2 %  ceny całkowitej  podanej w ofercie.

20.2.  Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju    Przedsiębiorczości.

20.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiającego.

20.4..W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

20.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub

kilka form, o których mowa w pkt 19.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

20.6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zostanie pozostawiona na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona  nie później niż w 15. dniu

po upływie okresu rękojmi za wady.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY, LUB  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJACY  WYMAGA OD WYKONAWCY ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  NA  TAKICH  WARUNKACH.

  - Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

  - Zamawiający uznaje, że zgodnie z art. 144 u PZP dopuszcza się zmiany zawartej umowy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

23.3.1. zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy, zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze stron.

  - Zamawiający  nie przewiduje udzielania zaliczek  na poczet wykonania zamówienia.

  - W przypadku udzielania zamówienia konsorcjum Zamawiający przed zawarciem                     umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można 
 było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia  niekorzystnych warunków

atmosferycznych powodujących konieczność  przerwania robót, potwierdzoną przez  osobę

nadzorującą  realizacje zadania wpisem do dziennika budowy.

- zmiana osoby na  stanowisku kierownika robót na wniosek wykonawcy uzasadniony

obiektywnymi okolicznościami i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby

spełniającej wymagania (warunki)  określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot                   zamówienia  minimum 36 miesięcy od  dnia odbioru końcowego.

  - Wykonawca na dzień zawarcia umowy przedstawi  Zamawiającemu harmonogram                     rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji do zatwierdzenia. Harmonogram będzie                    stanowił załącznik do umowy.

  - Istotne postanowienia umowy  określa  -  Załącznik nr 8.

- UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH CELEM  PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą się odbywać w PLN.

- INFORMACJIE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje niniejszym postępowaniem prowadzenia aukcji 	elektronicznej.

- KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

W przetargu nie jest wymagane wniesienie wadium.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI 	Prawa  zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” – zgodnie z uPzp – 	art.179  – 183.

W sprawach nienormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z póź. zm)

- Kodeks cywilny.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( dla osób fizycznych)

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Wykaz zrealizowanych usług

- Oświadczenie o podwykonawcach

- Wzór umowy

- Przedmiar robót.

- SST.

- Dokumentacja techniczne

Sporządzili:

- …………………….

- …………………….

- …………………….

- …………………….

- …………………….

Zatwierdzam

………………………………

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

…………………………………….

pieczęć Wykonawcy

NIP:…………………………….                                             Dnia ...........................2011 r.

Regon…………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Mirzec o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem”

1 Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę

……….… zł / netto słownie złotych: ………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………….….

……….… zł VAT ……. % słownie złotych:   ………………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………….

….......... zł brutto słownie złotych: …………...................................................................

……………………………………………………………………………………………….….

- Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty .

3. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj; 30 dni.

4. Roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy: (proszę podać czy Wykonawca

zamówienie wykona sam, czy w części powierzy podwykonawcy)

- wykonać ...........................................................................................................................

- w części powierzyć podwykonawcy tj; ............................................................................

Proszę podać część zamówienia jaką ma wykonać

- Warunki płatności zgodne z warunkami umowy.

- Udzielimy ……. letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

6. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach , w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

7. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego      wykonania

umowy  w wysokości 2% ceny oferty, w  formie ..............................................

- Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała

oferta składa się . …………. stron.

W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje mogące  stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.8 ustawy Pzp za wyjątkiem następujących stron oferty ………………

- Numer  faksu  na który Zamawiający będzie przesyłał informacje  …………………….

10. Załącznikami do niniejszej oferty są :

a) ........................................................................................................................

b) ........................................................................................................................

c) ........................................................................................................................

d) …………………………………………………………………………………….

............................ dnia....................   ..........................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 ust. 1

USTAWY  PRAWO ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

..............................................

Pieczęć  wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem”

reprezentując wykonawcę (nazwa)

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tzn. spełniam warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają  obowiązek ich posiadania ,tj. posiadam uprawnienia wynikające ze świadectwa kwalifikacyjnego

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie oświadczam, iż:

- Spełniam wszystkie wyszczególnione w SIWZ warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- Zapoznałem się z przedłożonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i akceptuję  podane tam warunki.

- Zapoznałem się z warunkami miejscowymi realizacji robót i zdobyłem niezbędne informacje celem opracowania oferty.

- Zapoznałem się  i przyjąłem bez zastrzeżeń warunki zawarte w „istotnych postanowieniach umowy” stanowiący załącznik do przedmiotowej SIWZ.

W załączeniu przedkładam wszystkie, wyszczególnione w „Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia”, dokumenty potwierdzające wiarygodność niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym pn.

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................

miejscowość, data

.............................................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1 i 2

USTAWY  PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

..............................................

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:„ Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem”

reprezentując wykonawcę (nazwa)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

oświadczam/my, żę

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych :

Art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacji majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Art. 24 ust. 2.  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,

którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W załączeniu przedkładam wszystkie, wyszczególnione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, dokumenty potwierdzające wiarygodność niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym pn.

„………………………………………………………………………………………………...”

........................................................

miejscowość, data

….......................................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)    przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

...........................................

/pieczęć wykonawcy/

WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY FIZYCZNE

OŚWIADCZENIE 
Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z  2010r.  Nr 113, poz. 759ze zm.).

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczam, że nie zaistniała przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,(t.j. Dz.U. z  2010r.  Nr 113, poz. 759). uzasadniająca wykluczenie mnie jako wykonawcy    z postępowania o zamówienie publiczne.

…………………………….., dnia………………………………r.

…………………………………                                                                                                   /podpisy osób uprawnionych do   reprezentacji wykonawcy/

Załącznik Nr 5

WYKAZ  OSÓB  KTÓRE  BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ

W  WYKONANIU  ZAMÓWIENIA

pod nazwą

Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem

Niniejsze zamówienie będą realizować następujące osoby

| Lp | Imię i Nazwisko | Rola w realizacji zamówienia | Numer i rodzaj uprawnień jeśli posiada | Doświadczenie, wykształcenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik robót |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Oświadczamy że:

- dysponujemy osobą (ami) wymienionymi w poz. ………… wykazu , podstawa dysponowania ………………………………………………………………………………..…….…… …………………………………………………………………………………………………………………

- nie dysponujemy osoba (ami) wymienionymi w poz. ………………..  wykazu , lecz będziemy polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest  udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował  zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie   tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu   zamówienia

................................ dnia....................                              .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 6.

W Y K A Z     W A Ż N I E J S Z Y C H     U S Ł U G

zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu latach  a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wielkości i przedmiocie  porównywalnym z usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania  w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania

Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa podmiotu, instytucji, dla której zrealizowano zamówienie adres | Zakres wykonanych usług | Okres Realizacji ( od - do ) | Wartość wykonanych usług |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

-  referencje wg kolejności l.p.

................................... 					      ..................................................

miejscowość i data 							podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 7

O Ś W I A D C Z E N I E     O      P O D W Y K O N A W C A C H

Nazwa  Wykonawcy:..................................................................................................................

Adres ..........................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że w przypadku udzielenia nam zamówienia na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem” zostanie zlecone wykonanie wymienionych poniżej części zamówienia podwykonawcom:

| L.p. | Część zadania | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

................................... 					      ..................................................

miejscowość i data 							podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 8

UMOWA Nr …………..      projekt

]

zawarta w dniu ....................... w Mircu  pomiędzy Gminą Mirzec mającą swą siedzibę w Mircu Starym 9

27- 220 Mirzec zwaną dalej “Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy 					- Marka Kukiełkę

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 	- Wandy Węgrzyn

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:.

.......................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                            o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w  przetargu nieograniczonym  zgodnie z ustawą                z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 poz.759 z 2010r z późn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ………………… strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

            - Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia publicznego zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem”, obejmującej poniższy zakres prac:

- 1) roboty przygotowawcze tj. wytyczenie geodezyjne pasa drogowego, karczowanie krzaków i

- podszycia, mechaniczne ścinanie drzew

- roboty ziemne

- podbudowy z piasku stabilizowanego cementem– gr. po zagęszczeniu 15 cm-5110 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 20 cm– 5410 m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 4968 m2

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.- 4830 m2

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1200 mm z pokrywą żeliwną typ ciężki – 3 szt.

- przepusty żelbetowe skrzynkowe pod drogą  40x30 cm – 27 mb,

- przepusty pod zjazdami z rur PVC-U 400 mm – 206 mb,

- umocnienie skarp i dnia kanałów płytami ażurowymi – 38 m2

- Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi o gr. 15 cm – 32 mb

- umocnienie poboczy i zjazdów do posesji materiałem pozyskanym z frezowania nawierzchni,

- warstwa po zagęszczeniu 10 cm -2307 m2

- Oczyszczenie rowu z namułu – 390 mb

14) plantowanie ręczne skarp nasypów i skarp oraz dna rowów – 2832 m2

- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – 64 mb

            - Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót – załącznik nr 9 do SIWZ.

            - W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania:

- Wytyczenie geodezyjne pasa drogowego w terenie oraz roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym.

- Dokumentacji odbiorowej (protokoły, atesty, certyfikaty itp.) – 2 komplety.

- Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych i odebranych robót wraz z ewentualną dokumentacją techniczną powykonawczą.

            - Dostawa wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy.

§ 2.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokólarnego przekazania Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy terenu budowy wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej, pozwoleniem na budowę oraz dziennik budowy.

  - odbioru wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami (warunkami przetargowymi, prawem budowlanym) przedmiotu umowy, dokonanie w odpowiednim czasie odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu,

  - przyjęcia od Wykonawcy pełnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego zadania z wymaganym pozwoleniem na użytkowanie.

- Jednocześnie Zamawiający powołuje:

- inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............................................... posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności................................... nr………………..…… wydane w dniu ………………………………….….. przez……………………………………………

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994r.Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.). Inspektor  nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- komisję do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego,

- komisję do odbioru gwarancyjnego w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru gwarancyjnego.

§ 3

Wykonawca stwierdza, że:

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą z dnia…………………2010 r.  oraz SIWZ z dnia ………………2010 r. stanowiącymi  integralną część niniejszej umowy.

  - Kompletna oferta Wykonawcy obejmuje pełny i całkowity zakres przedmiotowy robót uwzględnionych  w projekcie, w części objętej zamówieniem.

  - Realizacja robót będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobra jakością i właściwą organizacją.

  - Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ jest kompletna do  realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.

§ 4

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia

Wykonawcy będzie  Kierownik budowy w osobie .................................... posiadającego  uprawnienia

budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalności ................................ nr……………………… wydane w dniu…….…………………………..

przez…………………………………………………………………………………….. ……................. ..................... ....................

.................... ....................  ......

2.Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z  ramienia Zamawiającego będzie:

........................................................................................................................................................

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać przy pomocy podwykonawców poniższy zakres rzeczowy robót:

.............................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmie na siebie pełne obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez podwykonawców.

- Przedstawić Zamawiającemu umowy z podwykonawcami.

Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami  powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga zawsze  pisemnego uzasadnienia Wykonawcy i zgody Zamawiającego.

- Ponoszenia wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,  jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  dokumentacją projektową , ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy .Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją , strażą miejską i innymi służbami  publicznymi.

- Ubezpieczenie budowy i robót od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialność cywilna.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- Zasilenie w energię elektryczną, wodę oraz pozostałe media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wraz z odpowiednimi licznikami na placu budowy.

- Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do miejsca robót

- Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy własnym działaniem osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących  ochrony

środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy.  Wszelkie kary

związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami

obciążają Wykonawcę.

- Wyposażenie i prowadzenie na placu budowy następujących dokumentów:

a.	Dziennika budowy który będzie  dostępny dla Zamawiającego  celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

b.	Księgi obmiarów

- Każdorazowe zawiadamianie Inspektora Nadzoru co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na  koszt własny.

- Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Zgłoszenie Zamawiającemu wykonania całości przedmiotu zamówienia i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 7 ust. 2, lub w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.

- Opracowanie i przekazanie na dzień odbioru końcowego  Zamawiającemu dokumentacji

powykonawczej  ( w  rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”) wraz  ze wszystkimi  wymaganymi

atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi , wynikami badań, inwentaryzacją geodezyjną

powykonawczą .

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go  Zamawiającemu w terminie ustalonym  na odbiór końcowy

§ 7

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 umowy ustala się na dzień: 15.09.2011 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy  w przypadku  wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność  przerwania

robót,  niedających się wcześniej przewidzieć potwierdzoną przez osobę nadzorującą realizację zadania wpisem do dziennika budowy.

- Wprowadzenie powyższych zmian wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia zadania w przypadku nie  pozyskania środków na dofinansowanie zadania.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia zadania w przypadku nie  pozyskania środków na dofinansowanie zadania

§ 8

- Materiały o których mowa w § 1. ust.4 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.), wymogom SIWZ oraz projektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o tych samych parametrach i standardach. Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać z Zamawiającym  planowane do zastosowania materiały zamienne przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z normami albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

- Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz  materiały niezbędne do wykonania badań. Koszt tych badań obciąża Wykonawcę.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz wybraną  w trybie przetargu nieograniczonym ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie  kosztorysowe.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia w wysokości:

netto.................................słownie złotych……………………………………………..

+ podatek VAT ........% ..........................

Ogółem brutto : ....................... słownie złotych……………………………...................

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego niniejszej umowy z powodu braku środków finansowych.

- Za roboty uznane, jako zbędne i niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz    SIWZ, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Kosztorys ofertowy jest integralną częścią niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, NIP …………………………….

- Wykonawca oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT, NIP …………………………………

§ 10

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21-dniowym od daty jej doręczenia Zamawiającemu przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………..

§ 11

  - Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %  ceny  brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi  kwotę   zł........................ słownie złotych:.........................................................................................................................................................  w formie:.................................................................................................................................

  - Ustala się następujący podział zabezpieczenia:

70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

  - W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości ................................ zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót, o którym mowa w § 13  niniejszej umowy, a pozostałe 30 % tj. kwota w wysokości .................... zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

  - Zmiana wynagrodzenia umownego nie powoduje konieczności zmiany kwoty zabezpieczenia określonej w ust. 1..

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto o którym mowa w § 9 ust. 2,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0.2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot brutto odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru - w wysokości 0,2 %wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto , za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art.145 uPZP.

  - za zwłokę przekazania terenu budowy oraz uniemożliwienia rozpoczęcia robót, spowodowane przerwy zawinione przez Zamawiającego w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, mogą być potrącane z faktury końcowej   Wykonawcy.

- Zamawiającemu, oprócz wyżej wymienionych kar umownych przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 13

Strony ustalają następującą procedurę odbioru końcowego robót budowlanych:

- Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Odbiór robót następuje  wyłącznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania .

- Wykonawca  zgłasza gotowość do  odbioru robót   przez stosowny wpis  do dziennika budowy zawiadamiając Inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem  umożliwienia zajęcia  stanowiska.               O gotowości do odbioru  i o powyższym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia  odrębnie Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający  wyznacza termin rozpoczęcia  odbioru końcowego  niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Wykonawcę . Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu  7 dni  od daty otrzymania  przez Zamawiającego pisemnego  zawiadomienia o gotowości do odbioru robót.

- Strony postanawiają, że  z czynności odbioru  będzie spisany protokół odbioru robót  zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru  jak też  i terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli na dzień  końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot umowy posiada wady nie zostanie on odebrany. Za czas od dnia zakończenia robót podanego w umowie do dnia usunięcia wad zostaną  naliczone  kary o których mowa  § 12, ust. 1 niniejszej umowy .Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie o dokonanie odbioru.

- Do odbioru końcowego  Wykonawca przedłoży:

-  dziennik budowy i książkę obmiaru

-   zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót

-   pomiary kontrolne i wyniki badań

-   świadectwa jakości wbudowanych materiałów

-  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie podpisania  przez strony protokółu  końcowego odbioru  potwierdzającego  zakończenie robót.

§ 14

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia,  liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru sporządzonego po wykonaniu robót.

      - Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. W okresie rękojmi , gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

      - O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

      - Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.

      - W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ,  Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy,  obciążając kosztami Wykonawcę  z zachowaniem  wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie i podpisane przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy                   w terminie 30 dni w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego            z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy, ustawy  z dnia                     7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    a w przypadkach w nich nieuregulowanych - przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

§ 19

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający 				                                                	                  Wykonawca

Załącznik Nr 9

| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Remont drogi gminnej nr 347021T Mirzec Podborki - Mirzec Majorat |
|  |  | km 0+000 do km 1+375 , gmina Mirzec |  |  |  |
| lp. | Podstawa | Opis |  | j.m. | ilość |
|  |  | roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 |  |  |  |
| 1 | D-01.01.00 D-01.01.01 | Wytyczenie geodezyjne pasa drogowego w terenie oraz roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , dla trasy drogowej w terenie równinnym. |  | km | 1,375 |
| 2 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia w pasie robót o średniej gęstości , ilości sztuk krzaków 2000/ha. |  | ha | 0,01 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km |  | szt | 1 |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km |  | szt | 26 |
| 5 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km |  | szt | 13 |
| 6 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km |  | szt | 1 |
| 7 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km |  | szt | 3 |
| 8 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 96-105cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km |  | szt | 2 |
| 9 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 106-115cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km |  | szt | 1 |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur PVC o średnicy 30-40cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 6km. |  | mb | 39 |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 50-60cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 6km. |  | mb | 15 |
| 12 | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetonowych o średnicy 100cm z uprzednim odkopaniem przepustów z późniejszym wykorzystaniem ponownym rur. |  | mb | 5 |
| 13 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość nawierzchni 5cm , z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do6km |  | m2 | 15 |
| 14 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego , grubość nawierzchni 15cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 6km |  | m2 | 4125 |
|  |  | roboty ziemne- CPV 45100000-8 |  |  |  |
| 15 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 4km. |  | m3 | 1675 |
| 16 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1km. |  | m3 | 125 |
| 17 | D-02.03.01 | Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kategorii III warstwami gr. 20 cm |  | m3 | 125 |
|  |  | podbudowa i nawierzchnia - CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 18 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV. |  | m2 | 5110 |
| 19 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa z dowozem gruntocementu samochodami, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. |  | m2 | 5110 |
|  |  | km 0+000 , km 1+375 - wyłuczenia | 24,2 |  |  |
|  |  | mijanki - 5szt | 299,2 |  |  |
|  |  | km 0+000 - 0+655 - jezdnia , podbudowa szer. 3,20m | 2096 |  |  |
|  |  | km 0+655 - 1+375 - jezdnia , podbudowa szer. 3,70m | 2664 |  |  |
|  |  | km 0+635,5 - skrzyżowanie z drogą gminną | 26,4 |  |  |
| 20 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20cm. |  | m2 | 5110 |
|  |  | km 0+000 , km 1+375 - wyłuczenia | 24,2 |  |  |
|  |  | mijanki - 5szt | 299,2 |  |  |
|  |  | km 0+000 - 0+655 - jezdnia , podbudowa szer. 3,20m | 2096 |  |  |
|  |  | km 0+655 - 1+375 - jezdnia , podbudowa szer. 3,70m | 2664 |  |  |
|  |  | km 0+635,5 - skrzyżowanie z drogą gminną | 26,4 |  |  |
| 21 | D-05.03.05g | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - ruch KR 1. |  | m2 | 4968 |
|  |  | km 0+000 , km 1+375 - wyłuczenia | 22 |  |  |
|  |  | mijanki - 5szt | 299,2 |  |  |
|  |  | km 0+000 - 0+655 - jezdnia , szer. 3,10m | 2031 |  |  |
|  |  | km 0+655 - 1+375 - jezdnia , szer. 3,60m | 2592 |  |  |
|  |  | km 0+635,5 - skrzyżowanie z drogą gminną | 24 |  |  |
| 22 | D-05.03.05d | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR1. |  | m2 | 4830 |
|  |  | km 0+000 , km 1+375 - wyłuczenia | 22 |  |  |
|  |  | mijanki - 5szt | 299,2 |  |  |
|  |  | km 0+000 - 0+655 - jezdnia , szer. 3,0m | 1965 |  |  |
|  |  | km 0+655 - 1+375 - jezdnia , szer. 3,50m | 2520 |  |  |
|  |  | km 0+635,5 - skrzyżowanie z drogą gminną | 24 |  |  |
|  |  | elementy ulic - CPV 45233000-0 |  |  |  |
| 23 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na zjazdach do posesji w gruncie kat. II-IV , głębokość koryta 20cm. |  | m2 | 80 |
| 24 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV (zjazdy do posesji). |  | m2 | 304 |
| 25 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu klasy C12/15 , (beton pod krawężnik i ściek przykrawężnikowy - 0,115m3/mb). |  | mb | 60 |
| 26 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. |  | mb | 60 |
| 27 | D-08.05.02 | Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. |  | m2 | 12 |
|  |  | odwodnienie - CPV 45230000-8 |  |  |  |
| 28 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 1200·mm, z pokrywą żeliwną wypełnioną betonem , typ ciężki , głębok. 1,5m. |  | szt | 3 |
|  |  | mijanki - 3szt |  |  |  |
| 29 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych 60cm , izolacja styków rur papą i rur lepikiem. |  | mb | 5 |
|  |  | km 0+819 przepust pod zjazdem - na rowie melioracyjnym |  |  |  |
| 30 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych 100cm , izolacja styków rur papą i rur lepikiem. (4mb rur żelbetowych z odzysku z istniejącego remontowanego przepustu) |  | mb | 7 |
|  |  | km 0+580,5 przepust pod drogą |  |  |  |
| 31 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem |  | m3 | 5,5 |
|  |  | km 0+580,5 przepust rurowy 100cm | 2,4 |  |  |
|  |  | km 0+394,5 - przepust skrzynkowy 40x30cm | 0,6 |  |  |
|  |  | km 0+450 - przepust skrzynkowy 40x30cm | 0,6 |  |  |
|  |  | km 1+373 - przepust skrzynkowy 40x30cm | 0,6 |  |  |
| 32 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu żelbetowego skrzynkowego pod drogą , światło przepustu 40x30cm na ławie betonowej , klasy C12/15 , grubości 15[cm]. |  |  | 27 |
|  |  | km 0+394,5 | 7 |  |  |
|  |  | km 0+450 | 7 |  |  |
|  |  | km 1+373 | 13 |  |  |
| 33 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. |  | szt | 28 |
| 34 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych |  | szt | 13 |
|  |  | roboty wykończeniowe - CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 35 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC-U 400mm na ławie z kruszywa łamanego gr. 15cm, rury uszczelniane uszczelką gumową, typ ciężki - SN8. |  | mb | 206 |
|  |  | zjazdy do posesji - 18szt | 108 |  |  |
|  |  | mijanki - 3szt | 98 |  |  |
| 36 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8cm typu MEBA. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5cm. |  | m2 | 74 |
| 37 | D-06.01.03 | Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15cm , ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. |  | mb | 62 |
| 38 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów rurowych , rury 40·cm |  | szt. | 16 |
|  |  | zjazdy do posesji - 5szt | 10 |  |  |
|  |  | mijanki - 3szt | 6 |  |  |
| 39 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów rurowych , rury 0·cm |  | szt. | 2 |
|  |  | km 0+819 przepust pod zjazdem 60cm - na rowie melioracyjnym |  |  |  |
| 40 | D-06.04.01 | Oczyszczanie przepustów rurowych 100cm z namułu , zamulenie 30% |  | mb | 7 |
| 41 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namułu, grubość namułu 30cm , z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z odwozem urobku na odległość 4km. |  | mb | 390 |
|  |  | km 0+000 rów wlotowy i wylotowy od przepustu | 40 |  |  |
|  |  | km 0+580,5 rów wlotowy i wylotowy od przepustu | 140 |  |  |
|  |  | km 0+739 rów wlotowy i wylotowy od przepustu | 170 |  |  |
|  |  | km 1+373 rów wlotowy i wylotowy od przepustu | 40 |  |  |
| 42 | D-06.03.01. | Umocnienie poboczy i zjazdów do posesji materiałem pozyskanym z frezowania nawierzchni (tzw. destrukt) , warstwa po zagęszczeniu grubości 10cm , materiał Wykonawcy. |  | m2 | 2307 |
|  |  | pobocza | 2063 |  |  |
|  |  | zjazdy do posesji - 28szt x 4m x 2,0m | 224 |  |  |
|  |  | km 0+747 - zjazd na pole | 20 |  |  |
| 43 | D-06.01.01 | Plantowanie ręczne skarp nasypów i skarp oraz dna wykopów (obrobienie na czysto) |  | m2 | 2832 |
| 44 | kalkulacja własna | Wykonanie zabezpieczenia kabla elektrycznego rurą osłonową , typu Arot A 110 PS |  | mb | 7 |
| 45 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych o masie 17kg/m. (SP-05) |  | mb | 64 |
|  |  | km 0+580,5 przepust pod drogą | 32 |  |  |
|  |  | km 0+739 przepust pod drogą | 32 |  |  |

Załącznik Nr 10

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)                                               WYKONANIA I ODBIOPRU ROBÓT

Załącznik Nr 11

DOKUMENTACJA TECHNICZNA