# AKTUALIZACJA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

dla projektu

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA I WZROST ESTETYKI FUNKCJONALNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ TERENÓW KULTUROWYCH I HISTORYCZNYCH W CENTRUM MIRCA

# ADRES INWESTYCJI: 	Mirzec Stary

Gmina Mirzec

Nazwa i kody ze Wspólnego  Słownika Zamówień:

71 22 00 00-6  Usługi projektowania architektonicznego

71 22 10 00-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71 22 30 00-7  Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów 			     budowlanych

74 23 20 00-4  Usługi  inżynieryjne w zakresie projektowania

INWESTOR: 	Gmina Mirzec

27–220 Mirzec

Mirzec Stary 9

# Autorzy opracowania::

mgr inż. arch. Janusz Gruszczyński 	Upraw. Bud. nr ewid. 666/82

inż. Grażyna Chrzanowska

tech. arch. Katarzyna Soja		Upraw. Bud. nr KL 350/94

Mirzec, czerwiec  2011 rok

Spis treści:

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.2. Opis wymagań zamawiającego.

2. Opis ogólny projektu.

2.1. Opis stanu istniejącego poszczególnych elementów objętych projektem.

2.2. Charakterystyka przyjętego projektu rewitalizacji.

2.3. Charakterystyczne  parametry określające wielkość obiektu i zakres robót

budowlanych.

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

2.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe - koncepcja

funkcjonalno- przestrzenna.

2.6. Uzasadnienie celowości przyjętych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.

2.7. Zgodność programu z założonymi wskaźnikami projektu rewitalizacji.
2.8. Uwarunkowania planistyczne.

2.9. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska.

2.10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wraz z wymaganiami

zamawiającego.

2.11. Zestawienie przewidywanych kosztów inwestycji.

2.12. Planowane koszty prac projektowych.

3. Część informacyjna.

3.1. Zgodność inwestycji z przepisami odrębnymi.

3.2. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego .

3.4. Dokumenty informacyjne niezbędne do zaprojektowania robót

budowlanych.

4. Część graficzna.

rys. 1. Wizualizacja koncepcji rewitalizacji

rys. 2. Obszary objęte rewitalizacją

rys. 3. Koncepcja zagospodarowania terenu

# Wprowadzenie

Celem niniejszego Programu jest aktualizacja funkcjonalno- użytkowych danych potrzebnych do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 
i robót budowlanych, dla projektu pn. ,,Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych 
i historycznych w centrum Mirca”.

Ponadto, celem programu jest uwzględnienie specyfiki aspektów społecznych, przestrzennych oraz ekologicznych procesu rewitalizacji małych miast. Tak postawiony cel jest odpowiedzią na przyjęcie od zamawiającego oferty wykonania w/w aktualizacji programu.

Przedstawiony cel jest podyktowany wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWS) na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym przedmiotowego projektu, za sprawą beneficjenta – gminy Mirzec.

Zakres aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego jest zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Program, poza oszacowaniem kosztów prac projektowych i zadań 
z zakresu wykonania i ukończenia robot budowlanych oraz instalacyjnych zawiera koncepcję architektoniczno – przestrzenną projektu rewitalizacji.

# Zaktualizowany dokument prezentuje koncepcję funkcjonalną w zakresie architektury terenów otwartych przestrzeni publicznej wybranego do rewitalizacji zdegradowanego obszaru w centrum Mirca. W opracowanej dokumentacji załączone zostały wymagane materiały opisowe i graficzne (plansze), na nośniku CD oraz szkice sytuacyjne lokalizujące projekt.

# Poza dokonaniem zmiany koncepcji zakresu rzeczowego projektu rewitalizacji, co uwzględnia niniejsza aktualizacja programu, zmiany w samym projekcie rewitalizacji dotyczyły:

# Usunięcia całej podstrefy mini-parku oraz przebudowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, co zostało zastąpione przebudową boiska do piłki nożnej na pełnowymiarowe trawiaste, dodano także nowy element w postaci zagospodarowania zdegradowanego terenu wokół byłego przedszkola w Mircu,

# Zmniejszenia powierzchni terenu poddanego rewitalizacji z pierwotnie zakładanych 5,23 ha na 2,48 ha,

# Wydłużenia terminu rzeczowej realizacji inwestycji z pierwotnie planowanego terminu zakończenia – 2012r. na 2013r.

# Niewielkiej korekty wskaźników produktu i rezultatu,

# Kwalifikacji zakresu rzeczowego nazwy robót pt. „Termomodernizacja budynku usług publicznych w samym centrum Mirca 
wraz z zagospodarowaniem terenu” na nazwę „Renowacja zabytkowego budynku usług publicznych w samym centrum Mirca wraz 
z zagospodarowaniem terenu”.

# Przedmiotowa aktualizacja programu jest zgodna ze złożonym przez zamawiającego – gminę Mirzec wniosku unijnego o współfinansowanie projektu rewitalizacji Mirca z działania 6.2. ,,Rewitalizacja małych miast” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

# Niniejsza aktualizacja programu została opracowana kompleksowo 
w rozumieniu skalkulowania nie tylko kosztów, lecz poprzez przedstawienie nowej, dostosowanej do bieżących oczekiwań Zamawiającego, również użytecznej koncepcji architektoniczno – przestrzennej.

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu ,,Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych 
w centrum Mirca” zgodnie z przyjętą przez UMWS koncepcją zmiany zakresu rzeczowego projektu.

Opis projektu

Cel główny projektu – kompleksowa odnowa zdegradowanych części centrum miejscowości Mirzec i nadanie terenom nowych funkcji oraz zaadaptowanie starych zasobów do nowych potrzeb użytkowych, przy wzroście estetyki przestrzeni publicznej.

Dążeniem strategicznym tego projektu jest:

  - poprawa warunków życia mieszkańców Mirca i docelowo całej gminy,

  - identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania,

  - podniesienie konkurencyjności Mirca i całej gminy w skali lokalnej i ponadlokalnej

  - doprowadzenie do funkcjonalności i użyteczności obiektów poddanych rewitalizacji.

Ponadto efektem projektu ma być transformacja zdegradowanego obszaru 
z ,,negatywnego” w ,,pozytywny” zachowując kulturowe, historyczne, przyjazne oblicze miejscowości.

Projekt rewitalizacji dotyczy:

- istniejącego stawu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 744,

- terenu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mircu wraz z drogą dojazdową,

- budynku użyteczności publicznej (były budynek Urzędu Gminy) wraz 
z rzeźbą św. Jana Nepomucena znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu,

- budynku istniejącego Ośrodka Zdrowia,

- terenu przy centralnym parkingu (wymiana wiaty przystankowej),

- terenu byłego przedszkola wraz z termomodernizacją budynku.

Łączna powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji wynosi 2,48 ha. Inwestycja będzie realizowana na terenie dwóch sołectw: Mirzec I i Mirzec II.

Stan terenów i obiektów poddanych rewitalizacji cechuje:

- dysfunkcjonalność przestrzeni publicznej,

- brak bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej,

- wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków, 
w szczególności obiektów o wartościach historycznych,

- zły stan techniczny obiektów publicznych,

- słaba infrastruktura turystyczna,

- zła sytuacja w dziedzinie zaspokajania potrzeb kulturalnych, społecznych
i gospodarczych

- szczególnie zanieczyszczone środowisko,

Ponadto wpływa na:

- zły wizerunek Mirca,

- ograniczenia w możliwości wzrostu standardu życia mieszkańców,

- występowanie patologii społecznych przyczyniających się do bierności, inercji i wykluczenia społecznego, co jest hamulcem społecznym,

- niski poziom aktywności gospodarczej zamieszkującej teren ludności,

1.2. Opis wymagań zamawiającego

Zamawiający wymaga, że wykonawca opracuje:

- koncepcję projektową zamierzenia budowlanego i przedłoży proponowane  rozwiązania do akceptacji,

- kompleksowy projekt budowlano- wykonawczy,

- projekt budowlano – wykonawczy winien uwzględnić cały zakres rzeczowy

opisany w programie z wyłączeniem:

- budynku  ZOZ i budynku byłego Urzędu Gminy – roboty zrealizowane,

- renowacja kamiennej rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z przyległą kapliczką – roboty zrealizowane,

  - sporządzi  kosztorysy:  inwestorski, ofertowy i przedmiaru robót,

  - sporządzi informację  BIOZ w oparciu o warunki określone w Rozporządzeniu   
Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca  2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

  - opracuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
z podziałem na poszczególne branże i obiekty,

  - uzyska wszystkie wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia
dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
i realizacji robót objętych zakresem dokumentacji a w szczególności uzgodnień:
- ZUD, rzeczoznawców ds. BHP, sanitarno- higienicznych i p.poż.,

Planowany termin zakończenia procedury przygotowania dokumentacji projektowej – to koniec 2011r.

2. OPIS OGÓLNY PROJEKTU

2.1. Opis stanu istniejącego poszczególnych elementów objętych projektem

Teren przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum – dz. nr ewid. 2610,  2609/3, 2911/1 i 2911/2

Teren objęty lokalizacją inwestycji jest niezabudowany, płaski. Od strony północnej i południowej ukształtowane są skarpy. Obrzeża działki porośnięte są drzewami i krzewami. Przez teren przebiega linia energetyczna, która może kolidować z lokalizacją boiska.

Na w/w terenie znajduje się budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz utwardzone boisko od strony drogi wojewódzkiej.

Generalnie jest to teren zdegradowany, niedostosowany do pełnienia określonych funkcji.

Staw dla wędkarzy – dz. nr ewid. 2608 i 2609/2

W północnej części miejscowości Mirzec znajduje się naturalny staw. Teren wokół stawu jest częściowo ogrodzony siatką metalową, która znajduje się w złym stanie technicznym. Brzegi stawu są miejscami zabezpieczone balami drewnianymi, a częściowo porośnięte roślinnością nadbrzeżną. Istniejący przepust wodny wymaga remontu.

Od strony południowej teren stawu sąsiaduje z działką Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum. Ogólnie zły, nieestetyczny stan terenu.

Budynek usług publicznych – dz. nr ewid. 2621

Budynek byłego Urzędu Gminy w Mircu jest aktualnie użytkowany jako świetlica środowiskowa, posterunek policji i biblioteka.

Budynek zaprojektowany przez architekta Michała Niedzielskiego 
i wybudowany w 1922r. jest obiektem zabytkowym, ujętych w ewidencji obiektów zabytkowych województwa świętokrzyskiego. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z dachem czterospadowym w konstrukcji drewnianej z poddaszem nieużytkowym. Ściany zewnętrzne murowane 
z cegły pełnej, stropy i klatka schodowa – drewniane, pokrycie z blachy trapezowej. Obiekt poddany był pracom rewitalizacyjnym w przedmiocie renowacji budynku (ocieplenie, malowanie budynku).

Figura św. Jana Nepomucena dz. nr ewid. 2621

Rzeźba wykonana z wapienia pińczowskiego wpisana jest do rejestru zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr 155B. W roku 2010 poddana została zabiegom konserwatorskim za zgodą Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr 59/B/2010 z dn. 02.04.2010r. Przeprowadzono także remont zadaszenia nad figurką, wykonanego w konstrukcji drewnianej, pokrytego blachą.

Budynek Ośrodka Zdrowia dz. nr ewid. 2656/9.

Budynek Ośrodka Zdrowia  wybudowany w 1983r. jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z dachem dwuspadowym i nieużytkowym poddaszem. Wykonany został metodą tradycyjną:

- ściany z cegły kratówki,

- strop żelbetowy gęstożebrowe,

- klatka schodowa żelbetowa,

- dach o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem,

- kominy murowane z cegły czerwonej.

Budynek wyposażony w instalacje:

- wodociągową i ciepłej wody

- elektryczną i odgromową,

- kanalizacji sanitarnej,

- c.o. z kotłowni gazowej.

Przy budynku znajduje się parking.

Teren centralnego parkingu – działka nr ewid. 2656/26.

Teren objęty lokalizacją jest utwardzony kostką betonową. Istniejąca wiata przystankowa o konstrukcji stalowej znajduje się w złym stanie technicznym.

Teren byłego przedszkola – działka nr ewid. 230 i 163 (droga).

Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojącym, jednopiętrowym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym metodą tradycyjną, kryty str opo-dachem. Budynek nie spełnia aktualnych norm, m.in. izolacyjności cieplnej.

Teren wokół budynku jest częściowo zadrzewiony. Na działce znajduje się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym.

Teren jest ogrodzony przęsłami metalowymi. Ogrodzenie znajduje się w złym stanie technicznym.

2.2. Charakterystyka przyjętego projektu rewitalizacji

Projekt rewitalizacji obejmuje obszar około 2,48 ha i został podzielony 
na 3 podstrefy:

- widowiskowo-sportową,

- Ośrodka Zdrowia,

- historyczną.

W podstrefie widowiskowo-sportowej przewidziano:

  - przebudowę naturalnego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

  - budowę budynku zaplecza rekreacyjno – sportowego ze sceną plenerową, oraz widownią w formie amfiteatru, usytuowanym na tzw. placu rekreacyjno – widowiskowym (obiekt widowiskowy będzie miał ogólnospołeczne uniwersalne przeznaczenie w kierunku rekreacji biernej 
i integracji społecznej,

  - budowę drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, ciągów spacerowych, renowację przyległego terenu oraz ogrodzenie terenu.

Podstrefa Ośrodek Zdrowia objęła wykonanie ocieplenia obiektu wraz 
z wymianą pokrycia dachowego oraz budową miejsc parkingowych 
i chodników.

Podstrefa historyczna dotyczy:

- odnowy i zagospodarowania stawu, polegającą na wykonaniu ciągu spacerowego wraz z drewnianymi pomostami, kapitalny remont ogrodzenia, urządzenia małej architektury oraz oświetlenia obiektu,

- zagospodarowania terenu wokół byłego przedszkola oraz termo-modernizację budynku dla potrzeb planowanego utworzenia gminnego domu środowiskowego,

- renowacji zabytkowego budynku usług publicznych (były budynek Urzędu Gminy) wraz z zagospodarowaniem terenu, wymianą ogrodzenia 
i renowacją zieleni

- wymiany altany przystankowej przy istniejącym parkingu,

- renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z wymianą zniszczonej kapliczki, zgodnie z ustaleniami konserwatora zabytków.

W obszarze rewitalizacji przewidziano budowę sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do tych sieci, oświetlenie terenu oraz budowę systemu monitoringu.

Realizacja projektu rewitalizacji jest rozłożona na lata 2010-2013.

Docelowy stan po zakończeniu inwestycji:

- Zagospodarowanie i ożywienie terenów otwartych na funkcje kulturalne, sportowe i rekreacyjne – rekreacja czynna i bierna

- Zwiększenie powierzchni tzw. rekreacji biernej dzięki powstaniu mini ogrodu przy byłym przedszkolu oraz placu rekreacyjno-widowiskowego

- Zrealizowanie termorenowacji ośrodka zdrowia w Mircu wraz 
z zagospodarowaniem przyległego terenu,

- Naprawa infrastruktury komunalnej obiektów użyteczności publicznej w centrum Mirca

- Wykonanie renowacji zabytkowej figurki św. Nepomucena wraz 
z zagospodarowaniem terenu

- Oddanie do użytku obiektu widowiskowo – sportowego na zdegradowanym terenie za jednostkami oświatowymi w Mircu wraz z ciągiem spacerowym 
do terenu stawu

- Zwiększenie estetyki terenu poprzez zagospodarowanie stawu w Mircu

- Zbudowanie systemu monitoringu wizyjnego celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na  terenach poddanych rewitalizacji

- Wybudowanie alejek spacerowych i ciągów komunikacyjnych

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 
 	oraz zakres robót budowlanych.

2.3.1. Podstrefa  widowiskowo-sportowa.

a) Budynek zaplecza rekreacyjno – sportowego z sanitariatami ogólno- 
      dostępnymi i sceną plenerową

- budynek zaplecza o pow. zabudowy do 150 m2

max. wysokość do gzymsu do 3,5 m

max. wysokość do kalenicy do 8,0 m

- scena w kształcie pięciokąta o pow. zabudowy do 100 m2,

wysokość podestu do 1,20m, max. wysokość z zadaszeniem 6,0m

Zakres prac:

- budowa budynku zaplecza metodą tradycyjną wraz z instalacjami

- budowa sceny metodą tradycyjną z dachem w konstrukcji stalowej

b) Widownia – w formie amfiteatru

Obiekt w kształcie fragmentu sześciokąta o pow. ok. 326 m2 na ok. 460 miejsc  
 siedzących

Zakres prac:

- budowa amfiteatru z betonu zbrojonego z siedzeniami z tworzywa sztucznego (polipropylenu).

c) Przebudowa boiska do piłki nożnej

boisko o wym. 55,0 x 90,0m

- powierzchnia boiska – 4950,0m² (5472,0m²)

- łapacze do piłki z siatki stalowej o dł. 36,0m i wys. 6,0m

Zakres prac:

  - przebudowa boiska o nawierzchni naturalnej trawiastej

d) Chodniki o szerokości  1,50m, 2,0m i 2,5m oraz place (w tym plac 
      rekreacyjno-widowiskowy)

- Długość łączna		– 315,0 m

- Powierzchnia łączna	– 614,0 m²

Place – powierzchnia 	– 612,0 m2

Zakres prac:

- budowa chodnika lub placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm,

- budowa przepustów z rur betonowych

e) Ciąg pieszo-jezdny od drogi wojewódzkiej do działki nr ewid. 2610

- szerokość		-     5,0 m

- długość		-   205,0 m

- powierzchnia	- 1025,0 m²

f) Parkingi na 12 i 6 stanowisk o wym. 2,5 x 5,0m – miejsca postojowe 
w układzie prostopadłym do drogi, wraz z miejscem dla pojazdu osób niepełnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m.

- powierzchnia	- 230,0 m²

Zakres prac:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego i parkingu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

- budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

- budowa oświetlenia ulicznego jednostronnego - 3 lampy

g) Droga dojazdowa do budynku zaplecza

- szerokość 		–     5,0 m

- długość 		–   29,0 m

- powierzchnia 	– 145,0 m²

Zakres prac:

- budowa drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

2.3.2. Podstrefa Ośrodek Zdrowia

Budynek o powierzchni użytkowej – 577,5 m2

Zakres prac:

- roboty termomodernizacyjne

- wymiana pokrycia dachowego

- remont nawierzchni dróg i chodników o pow. 220m2

Powyższy zakres prac został wykonany.

2.3.3. Podstrefa historyczna.

a) Staw dla wędkarzy.

- ciąg spacerowy o szerokości 2,0m, długości 142m, z miejscem na ognisko o średnicy 2,5m oraz placem zjazdowym dla straży pożarnej o pow. 90m2

- dwa mostki drewniane,

- drewniany pomost na palach szer.1,5m dł. 45m wraz z chodnikiem szer.1,5m dł. 30m

- ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 2,0m

- długość ogrodzenia – 334 mb

Zakres prac:

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,

- budowa ogrodzenia systemowego,

- remont istniejącego przepustu wraz z montażem balustrad,

- budowa ciągu pieszego z przystosowaniem do możliwości palenia ogniska,

- budowa pomostu dla wędkarzy,

- budowa oświetlenia – lampy parkowe,

- oczyszczenie zarośniętych brzegów stawu,

- wymiana fragmentu zniszczonego umocnienia brzegu z pali drewnianych,

- montaż mostków.

b) Budynek usług publicznych

- powierzchnia użytkowa ok. 300 m2

Zakres prac:

- prace renowacyjne,

- ocieplenie połaci dachowych i ścian fundamentowych,

- utwardzenie placu i wykonanie opaski wokół budynku,

- kapitalny remont ogrodzenia.

Powyższy zakres prac budowlanych został zrealizowany.

c) Figura św. Jana Nepomucena

- prace konserwatorskie przy figurze zostały zakończone, zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- zadaszenie przy figurze zostało wymienione.

d) Stylizowana wiata przystankowa

- przystanek stylizowany na planie kwadratu min. 4,0 x 4,0m,

- pow. zabudowy – 16,0 m2

Zakres prac:

- rozbiórka istniejącej wiaty,

- budowa nowego przystanku w konstrukcji drewnianej, pokrytego blachą dachówkową lub dachówką,

- utwardzenie placu pod wiatą z kostki betonowej gr. 6,0cm

e) Budynek byłego przedszkola przeznaczony na Gminny Dom 
    Środowiskowy wraz z zagospodarowaniem terenu

  - termomodernizacja budynku,

  - ciągi spacerowe o szer. 2,0m

  - altana o konstrukcji drewnianej ok. 6,0 x 6,0m,

  - miejsca rekreacji wyposażone w urządzenia zabawowe dla dzieci,

  - mini ogród,

  - wymiana ogrodzenia,

  - budowa parkingu na 5 miejsc postojowych (w tym jedno stanowisko 
dla pojazdu osób niepełnosprawnych).

Zakres prac:

- prace termomodernizacyjne,

- budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm,

- budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej,

- utworzenie mini ogrodu poprzez usunięcie chorej lub bezwartościowej roślinności i wykonanie nowych nasadzeń,

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,

- budowa ogrodzenia systemowego,

- budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

- budowa oświetlenia – lampy parkowe,

- montaż urządzeń zabawowych dla dzieci.

2.3.4. Oświetlenie

Zakres prac:

- budowa oświetlenia parkowego przy ciągach pieszych na długości  ok.355m.

2.3.5. Zieleń

Zakres prac:

- usunięcie chorej, starej i zbędnej roślinności, prace pielęgnacyjne 
i nasadzenia nowych roślin ozdobnych, trawników.

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.4.1. Planowana inwestycja ma być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec zatwierdzony Uchwałą Nr XL 3/233/2010 z dnia16.07.2010r.

2.4.2. Zakres i sposób wykonania prac renowacyjnych w budynku usług publicznych oraz renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena był konsultowany ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2.5. Koncepcja funkcjonalno–przestrzenna – ogólne właściwości 
     funkcjonalno –użytkowe

Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej w centrum Mirca winien ukształtować centrum miejscowości oraz poprawić walory użytkowe i komfort zamieszkiwania w tej miejscowości.

Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane są wzdłuż drogi wojewódzkiej, począwszy od budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a także stawu dla wędkarzy i budynku byłego Przedszkola Publicznego od strony północnej do obiektów handlowo-usługowych oraz planowanego gminnego domu środowiskowego od strony południowej i tworzą centrum liniowe miejscowości.

Centralnym punktem jest parking u zbiegu ul. Langiewicza i drogi w kierunku Skarżyska-Kamiennej.

Przyjęte do rewitalizacji obiekty rozbudowują centrum miejscowości o część północną i południową, a także wzbogacają funkcję centrum o część rekreacyjną.

W oparciu o przyjęty program rewitalizacji zaprojektowano obiekty 
i urządzenia ujęte w programie, wzbogacając centrum miejscowości 
i koncentrując szereg wartości użytkowych.

Podstrefa widowiskowo-sportowa.

Podstrefa widowiskowo – sportowa zlokalizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, na zapleczu tych obiektów. Przewidziano tu powstanie tzw. placu rekreacyjno – widowiskowego, na którym wybudowana będzie zadaszona scena plenerowa wraz z zapleczem dla funkcji widowiskowej 
i sportowej, widownia w formie amfiteatru. Na części sportowej dokonana będzie przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej oraz przebudowa infrastruktury technicznej. Obiekt widowiskowy będzie wykorzystywany w sposób wszechstronny z ogólnospołecznym przeznaczeniem (rekreacja, głównie bierna, integracja społeczna).

Z uwagi na umiejscowienie obiektów na terenie za placówkami oświaty, niewidoczne z głównego ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej, a także ze względów funkcjonalnych przewidziano budowę drogi dojazdowej do w/w obiektów wraz z parkingami i ciągiem pieszym od drogi nr 744.

Podstrefa widowiskowo – sportowa sąsiaduje bezpośrednio ze stawem 
dla wędkarzy, ujętym także w programie rewitalizacji. Funkcja widowiskowo-sportowa jak i funkcja rekreacyjna są bezpośrednio ze sobą powiązane, 
w związku z tym proponuje się wykonanie ciągu spacerowego, łączącego oba te obiekty.

Docelowo elementami wzbogacającymi tę przestrzeń będą obiekty sportowe przy obiektach oświatowych tj. boiska do koszykówki i siatkówki, które 
wraz z boiskiem do piłki nożnej będą tworzyć zaplecze dla w/w szkół. Aktualnie asfaltowe boisko do koszykówki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej. W związku z tym planowane jest nowe boisko na zapleczu szkoły, a w miejscu istniejącego proponuje się wydzielenie parkingu na samochody osobowe.

- Budynek zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz ze sceną plenerową 
i widownią.

Budynek zaplecza rekreacyjno – sportowego usytuowano w bezpośrednim sąsiedztwie boiska do piłki nożnej. Budynek przewiduje się jako parterowy 
z funkcją toalety publicznej, szatnią dla artystów występujących na scenie 
i piłkarzy rozgrywających mecze na boisku piłkarskim oraz pomieszczeniem gospodarczym. Budynek należy wyposażyć w wodę, instalację elektryczną 
oraz kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej).

Budynek zaplecza i scena powinny architektonicznie stanowić jedną całość.

Na osi sceny przewidziano widownię w formie amfiteatru zbudowanego na naturalnej skarpie, na około 460 miejsc. Powyżej widowni przewidziano plac rekreacyjno – widowiskowy.

Scenę plenerową przewidziano jako zadaszoną, łączącą się z budynkiem zaplecza. Pod samą sceną należy przewidzieć możliwość chowania ławek składanych.

Przy ciągu pieszo-jezdnym zaprojektowano dwa parkingi na 6 i 12 miejsc postojowych.

Do budynku zaplecza przewidziano drogę dojazdową dla obsługi sceny i boiska.

Jak wspomniano, część podstrefy widowiskowo-sportowej zlokalizowana będzie na tzw. placu rekreacyjno-widowiskowym z preferencją do przedsięwzięć z zakresu rekreacji biernej, ale też i czynnej.

Dla potrzeb użytkowych rekreacja bierna (odpoczynek, relaks) będzie dotyczyć działań związanych z rekreacją twórczą i rekreacją kulturalno – rozrywkową. Rekreacja czynna (aktywność ruchowa) odbywać się będzie poprzez np. gimnastykę artystyczną, taniec, gry zespołowe, rekreację zabawową, fitness, spacery – wchodzące w skład prozdrowotnego stylu życia.

- Boisko do piłki nożnej

Drugim zasadniczym obiektem podstrefy jest przebudowa boiska do piłki nożnej o wym. 55 x 90m, o nawierzchni naturalnej trawiastej. Istniejące boisko, będące w złym stanie technicznym, przewidziano do przebudowy. Boisko będzie miało położenie północ – południe, usytuowane w granicy działki. W odległości 3,0m 
od północnej i południowej strony boiska przewidziano wysokie siatki jako łapacze piłek. W centralnej części boiska w pobliżu budynku zaplecza przewidziano mini trybunę o konstrukcji metalowej na około 100 miejsc.

Główny dojazd do obiektów – jezdnia o szer. 5,0m, zaprojektowana została 
od drogi wojewódzkiej przez istniejącą bramę. Docelowo droga ta winna się łączyć z drogą gminną nr ewid. 2680.

Dojście piesze do obiektów przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – chodnikiem szer. 2,5m. Ciąg pieszy wyposażony będzie w oświetlenie parkowe 
i podstawowe elementy z zakresu małej architektury: ławki, kosze na śmieci. Cały teren przewiduje się ogrodzić przęsłami panelowymi z siatki.

Podstrefa Ośrodka Zdrowia.

Aktualnie zrealizowana została termomodernizacja istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu poprzez przebudowę parkingu, co w znaczny sposób zwiększyło walory użytkowe obiektu.

Podstrefa historyczna.

- Staw wędkarski

Istniejący staw utworzony na naturalnym cieku wodnym wymaga odnowy 
i udostępnienia w większym stopniu mieszkańcom gminy poprzez wykonanie ciągu pieszego (chodnika) wraz z drewnianymi mostkami, remontu istniejącego przepustu, budową drewnianego pomostu dla wędkarzy oraz wyposażenia terenu w elementy małej architektury tj. ławki, kosze.

Proponuje się utwardzenie części terenu i przystosowanie do możliwości palenia ogniska, co może zwiększyć integrowanie środowiska wędkarzy.

Należy przewidzieć oświetlenie terenu przy ciągu pieszym lampami parkowymi.

Wokół stawu przewiduje się wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych systemowych na słupkach stalowych.

Cała podstrefa widowiskowo – sportowa wraz z terenem rekreacyjnym nad stawem winna być połączona ciągiem pieszym i stanowić całość.

- Budynek byłego przedszkola

Obiekt byłego przedszkola zlokalizowany jest na końcu ciągu liniowego Centrum Mirca i docelowo przeznaczony jest na utworzenie Gminnego Domu Środowiskowego.

W ramach rewitalizacji przewiduje się wykonanie zagospodarowania terenu poprzez wykonanie nowych ciągów pieszych wraz z altaną, ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci oraz stworzenie mini ogrodu (usunięcia bezwartościowej roślinności i posadzenia nowej) oraz budowy parkingu.

Przy drodze przewidziano wykonanie 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Ponadto proponuje się wymianę ogrodzenia, wyposażenie terenu w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci 
a także wykonanie oświetlenia parkowego.

Przewidziane prace termomodernizacyjne:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu,

- modernizacja pokrycia dachowego,

- wymiana rur spustowych, orynnowania i obróbek blacharskich,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie podestu wejściowego dla osób niepełnosprawnych,

- inne niezbędne prace mające wpływ na zmniejszenie ogrzewania budynku.

- Budynek byłego Urzędu Gminy

Budynek o funkcji usług publicznych (świetlica środowiskowa, posterunek policji i biblioteka) zlokalizowany jest w centralnym punkcie miejscowości 
i stanowi w znacznym stopniu wizytówkę Mirca.

Jako obiekt zabytkowy posiada charakterystyczny wystrój architektoniczny – portal, opaski okienne, gzymsy. Dlatego też zakres prac renowacyjnych
budynku był uzgodniony z konserwatorem zabytków. Na tej działce zaplanowano też i częściowo wykonano zagospodarowanie terenu, bez modernizacji zieleni.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się figura św. Jana Nepomucena, która została poddana zabiegom konserwatorskim.

- Wiata przystankowa

Naprzeciw budynku usług publicznych znajduje się parking z zatoką autobusową i wiatą przystankową. Istniejąca wiata przewidziana jest do wymiany. Z uwagi na centralny charakter miejsca proponuje się wykonanie przystanku wg indywidualnego projektu architektonicznego, nawiązującego swoim charakterem do obiektów zabytkowych usytuowanych po przeciwnej stronie ulicy.

Realizacja inwestycji jest rozłożona na 4 lata ( 2010-2013). Powstała w wyniku projektu rewitalizacji infrastruktura techniczna będzie stanowiła własność gminy.

Docelowo zakłada się, że ze zrewitalizowanej infrastruktury korzystać będzie   ok. 2000 osób.

2.6. Uzasadnienie celowości przyjętych rozwiązań funkcjonalno- 
          użytkowych

Przedstawiona koncepcja posiada mnogość działań rewitalizacyjnych typu: budowa, przebudowa, modernizacja, renowacja, rehabilitacja części terenu strefy A i strefy B określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009-2015. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wzniesienie podstrefy widowiskowo – sportowej z budową sceny plenerowej oraz zagospodarowaniem terenu, termomodernizację ośrodka zdrowia (inwestycja zakończona). Rewitalizacja obejmuje także przedsięwzięcia z tzw. podstrefy historycznej, w której planowana jest renowacja stawu dla wędkarzy oraz termomodernizacja budynku byłego przedszkola wraz z funkcjonalno – estetycznym zagospodarowaniem terenu oraz odnowa budynku użyteczności publicznej i figury św. Nepomucena, zlokalizowane w samym centrum Mirca.

Dotychczas poziom degradacji przestrzeni publicznej, w tym zły stan infrastruktury budynków i obiektów jest na tyle duży, że niekorzystnie wpływa na i tak niską atrakcyjność Mirca i uniemożliwia zrównoważony rozwój miejscowości i całej gminy. Czynniki te zwiększają marginalizację obszaru nie tylko poddanego rewitalizacji, ale i obszaru reszty sołectw z terenu gminy.

Przedstawienie stanu obecnego oraz wizji działań rewitalizacyjnych zakresu rzeczowego wybranych terenów projektu pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja 
i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych
 i historycznych w centrum Mirca”

| Podstrefa widowiskowo -sportowa ( nr dz. 2610 pow. 1,32 ha, nr dz. 2609/3 pow. 0,02ha, nr dz. 2911/2 pow. 0,06 ha, nr dz. 2911/1 pow. 0,06 ha) |
| --- |
| Obszar negatywny | Obszar pozytywny |
| Obszar zróżnicowany z dużymi spadkami terenu, nieodwodniony, zniszczona niska zieleń, zachwaszczenie, teren nie-uporządkowany, częściowo porośnięty drzewami | Uporządkowanie i wyrównanie powierzchni w granicach działki, odwodnienie terenu; usunięcie chwastów, rekultywacja trawnika, nasadzenia nowej roślinności, częściowa wycinka kolidujących z inwestycją drzew |
| Zdegradowane boisko trawiaste z brakiem infrastruktury towarzyszącej, ogólna dysfunkcjonalność terenu | Na tzw. placu rekreacyjno- widowiskowym powstanie obiektu widowiskowego (scena zadaszona z zapleczem) oraz widowni (ok. 460 szt.). Obiekt widowiskowy uniwersalny do użytku plenerowego z wszechstronnym ogólno-społecznym przeznaczeniem (rekreacja, głównie bierna, integracja społeczna)*. Przebudowa istn. trawiastego boiska do piłki nożnej. |
| Brak ciągów komunikacyjnych, udrożnień itp. | Utworzenie ciągu komunikacji pieszo- jezdnej o szer. min. 5m. (z miejscami parkingowymi), począwszy od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 744 . Powstanie ciągów spacerowych do głównych obiektów podstrefy oraz do stawu dla wędkarzy |
| Zniszczone ogrodzenie( atrapa), brak oświetlenia terenu | Wykonanie nowego ogrodzenia i oświetlenie podstrefy, wyposażenie podstrefy w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.) |
| Brak sanitariatów | W budynku zaplecza rekreacyjno-sporto-wego będą zlokalizowane sanitariaty publiczne, w tym jeden z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych |

* Nadrzędność działań rekreacji rozumianej w projekcie rewitalizacji, jako odnowienie, ożywienie, orzeźwienie pokrzepienie energii sił fizycznych, umysłowych i twórczych człowieka, bez nadmiernego skupienia się na efektach. Tak pojmowana rekreacja pozwala optymalnie zagospodarować czas wolny nie tylko do regeneracji sił i usunięcie zmęczenia, ale również poprzez stworzenie warunków do osobistych zainteresowań jednostki.

| Podstrefa historyczna ( nr dz. 2608 pow. 0,24 ha, nr dz. 2609/2 pow. 0,01ha,) |
| --- |
| Obszar negatywny | Obszar pozytywny |
| Zarośnięty płytki zbiornik wodny (woda stojąca). Proces sukcesji | Oczyszczenie oczka wodnego z powstałej sukcesji( wtórnej) |
| Chora zieleń, obsuwanie się skarpy, zniszczony pas przybrzeżny koło stawu | Renowacja zieleni, umocnienia skarp przy brzegach |
| Brak udrożnienia terenu, oświetlenia i wyposażenia w elementy malej architektury | Wykonanie ciągów spacerowych z mostkami drewnianymi i pomostem dla wędkarzy, oświetlenie terenu lampami stylizowanymi, zainstalowanie koszy na śmieci, ławeczek, budowa ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych systemowych na słupach stalowych, wydzielenie miejsca do palenia ogniska |

| Podstrefa historyczna ( nr dz. 230 pow. 0,18 ha, nr dz.163 pow. 0,01ha) |
| --- |
| Obszar negatywny | Obszar pozytywny |
| Zdegradowany budynek byłego przedszkola, ubytki w strukturze budowlanej, straty na ogrzewaniu. Niezgodne z obowiązującymi normami wejście do budynku, w tym nieprzystosowane dla osób niepełno-sprawnych | Termomodernizacja struktury budowlanej - ocieplenie budynku, modernizacja pokrycia dachowego, renowacja orynnowań, wymiana stolarki okiennej. Funkcjonalne dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów z przystosowaniem obiektu do funkcji Gminnego Domu Środowiskowego w tym dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (większe wejście główne, pochylnia, montaż poręczy) |
| Zniszczony otwarty teren zieleni wokół budynku, ogólny brak funkcji użytkowych, nieestetyczny wygląd( np. ogrodzenie), brak elementów małej architektury | Usunięcie chorej zieleni na rzecz wzniesienia architektury ogrodowej (w tym zieleni osłonowej) w kierunku miniogrodu. Wzniesienie zieleni publicznej dostosowanej do panujących warunków glebowych. Instalacja elementów małej architektury (ławki, kosze, ogrodzenie ) |
| Brak miejsca w plenerze na spotkania integracyjne | Wzniesienie drewnianej altany ogrodowej o wym. 6,0 x 6,0 m, wydzielenie placów na urządzenia zabawowe dla dzieci (huśtawki, przeplotnie itp.) |
| Brak udrożnienia terenu | Powstanie miejsc parkingowych, i przejść (krótkie alejki), łączących przednią i tylną część terenu |

Przedstawione wartości funkcjonalne i użytkowe powodują pozytywne zmiany 
w sferze:

- Przestrzennej (przebudowa starej tkanki urbanistycznej wprowadzając nowe elementy architektoniczne)

- Społecznej (budowa infrastruktury publicznej na rzecz funkcji turystyczno – rekreacyjnych, sportowych)

- Ekologicznej (dbałość o florystykę, zwiększenie zieleni na terenach otwartych itp.)

- Ekonomicznej (docelowo – tendencja do rozwoju usług, drobnego handlu)

W ujęciu szczegółowym przedstawioną koncepcję cechuje:

- centrotwórczy charakter (koncentracja wartości użytkowych)

- mnogość funkcji – rekreacyjna, sportowa, kulturalna, turystyczna 
i ogólnospołeczna,

- układ koncentryczny podstawowych parametrów użytkowych jak ciągi piesze, miejsca postojowe, miejsca dla widowni, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego (monitoring), łatwiejszy dostęp do obiektów usług publicznych, bogata oferta rekreacyjna (głównie rekreacji biernej, jak: imprezy kulturalne, przeglądy śpiewacze, filmy w plenerze) społeczna (spotkania integrujące społeczność, różnorodna oferta gminnego domu środowiskowego, koła zainteresowań, kluby tematyczne),

- poprawa warunków życia mieszkańców Mirca i docelowo całej gminy.

W wyniku przedstawionych zintegrowanych działań przedmiotowej inwestycji nastąpi poprawa wizerunku przestrzeni publicznej, zwiększą się inicjatywy społeczne oraz ekonomiczne. Będzie to pozytywnie oddziaływać na lokalną sytuację społeczną, w tym niwelowanie problemów społecznych rewitalizowanego obszaru (np. niekorzystne trendy demograficzne, poprawa bezpieczeństwa, itp.). Istotna rola przypadnie działaniom społecznym, kulturalnym, rekreacyjnym, które znacznie ożywią infrastrukturę publiczną 
w Mircu, gdzie niska jakość oferty ogólnospołecznej jest mankamentem na drodze zrównoważonego rozwoju Mirca i całej gminy.

Przedstawiona koncepcja funkcjonalno – użytkowa jest wykonalna pod względem technicznym, zastosowane technologie są ogólnie przyjęte dla przedmiotowego zakresu inwestycji tj. robót budowlanych w przypadku, których, przyjęto najbardziej efektywne rozwiązania techniczne (trwałe i umiarkowane 
w kosztach).

Opisywana w aktualizacji programu inwestycja rewitalizacji jest również w pełni wykonalna pod względem prawnym, ponieważ gmina planowo i terminowo przygotuje wymaganą dokumentację. Ponadto projekt jest w pełni wykonalny pod względem instytucjonalnym, ponieważ Urząd Gminy w Mircu posiada doświadczona kadrę oraz właściwe struktury do realizacji projektu.

Opisane właściwości funkcjonalno – użytkowe wychodzą naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, zmierzając do ,,odżycia” terenów i obiektów dodając im nowych funkcji przestrzennych, społecznych i ekonomicznych.

2.7. Zgodność Programu z założonymi wskaźnikami projektu rewitalizacji

Funkcjonalność i użytkowość Programu jest komplementarna ze wskaźnikami produktu i rezultatu określonymi w w zaakceptowanej przez UMWS koncepcji zmiany zakresu rzeczowego projektu oraz jest zgodna z wnioskiem 
o współfinansowanie projektu rewitalizacji złożonego do działania 6.2 ,,Rewitalizacja małych miast” w ramach RPOWŚ 2007-2013.

Łącznie deklarowana zrewitalizowana powierzchnia wynosi 2,48 ha.

W 2010 i 2011r. rewitalizacji podane było odpowiednio 0,14 ha i 0,43 ha, natomiast w 2012 r. planuje się zrewitalizować 0,45 ha, zaś w 2013 r. – 1,46 ha.

W rezultacie projektu powstaną nowe oferty programowe w zakresie rekreacji, kultury i turystyki, powstanie lokalna baza rekreacyjno-sportowa oraz warunki do rozwoju turystyki.

  - Uwarunkowania planistyczne

Projekt rewitalizacji jest zgodny z dokumentami planistycznymi gminy jak:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec

- Lokalny Program Rewitalizacji(LPR) miejscowości Mirzec

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W przypadku LPR program opisuje projekt rewitalizacji, który stanowi obszar A i Obszar B ujęty w LPR – co odpowiada I etapowi realizacji procesu rewitalizacji miejscowości Mirzec .

W przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny na których będą działania rewitalizacji oznaczone są takimi symbolami jak:

U – tereny usług

UA – tereny usług administracji

UO – tereny usług i oświaty

US – tereny usług sportu i rekreacji

UZ – tereny usług zdrowia

KDD – tereny dróg dojazdowych

KDL – tereny dróg lokalnych

KS – tereny parkingowe i obsługi ruchu komunikacyjnego

WS – tereny wód powierzchniowych (rzeki i zbiorniki wodne)

ZP – tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym

  - Uwarunkowania związane z ochroną środowiska

W aspekcie ochrony środowiska inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne wskutek usunięcia chorej zieleni, odczyszczenia gruntu, odbudowy zieleni i nasadzenie nowej roślinności, jak też wyremontowania istniejącego stawu. Specyfika i wielkość projektowanych obiektów nie wpłynie w sposób szkodliwy na środowisko i jego wykorzystanie, higienę zdrowie użytkowników, jak też posiadaczy działek sąsiednich. Zastosowane materiały będą posiadały niezbędne atesty posiadając zarazem wymagane normy. Na w/w zakres prac należy uzyskać opinię (zaświadczenie) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczącą monitorowanych obszarów ochrony przyrody „Natura 2000”.

W rejonie inwestycji obowiązuje ochrona drzew i krzewów, natomiast w przypadku konieczności ich wycięcia, należy uzyskać zgodę Wójta Gminy Mirzec zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody ( Dz. U nr 92, poz. 880 ze zm..).

Zakres terenu niniejszego opracowania podobnie jak i teren całej gminy jest położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Dlatego zaprezentowane koncepcje funkcjonalno – użytkowe dotyczące rewitalizacji Mirca w sposób minimalny ingerują w roślinność i drzewostan. Bardziej regenerują zieleń eliminując chorą i zniszczoną florystykę na rzecz nasadzenia nowej szaty roślinnej.

Wnioski końcowe

Zaprezentowanie zaktualizowanej koncepcji funkcjonalno – użytkowej 
w stosunku do projektu rewitalizacji odpowiada na oczekiwania zamawiającego. Ponadto, jest zgodny z kwalifikowalnością wydatków, które są proporcjonalnie mniejsze od dużych korzyści społecznych. Program jest także odpowiednim dokumentem wymaganym z tytułu PRE- umowy nr 422/10 niezbędnym 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu ,,Kompleksowa rewitalizacja
 i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych
 i historycznych w centrum Mirca”.

W aspekcie samego programu należy podkreślić przedstawienie dobrej funkcjonalności w tzw. obszarze kulturowym, na którym dokonano prac renowacyjnych w stosunku do ośrodka zdrowia i przyległego terenu, czyniąc ten teren w pełni funkcjonalnym, ponadto planowana jest wymiana zniszczonej wiaty przystankowej na nową, stylizowaną. Również obszar tzw. historyczny, który poddany rehabilitacji, renowacji obiektów użyteczności publicznej oraz odnowy – dziś zdegradowanych terenów np. za gimnazjum publicznym – 
po zrewitalizowaniu będzie miał dużą wartość estetyczno –  użytkową.

Ponadto z uwagi na fakt, iż projekt rewitalizacji nie generuje zysku (niekomercyjność), niezmiernie istotne jest pełne uzasadnienie ekonomiczne inwestycji (korzyści nad kosztami).

Przedstawione koncepcje urbanistyczno – architektoniczne w pełni pozwalają uzyskać założone rezultaty projektu rewitalizacji czyli:

- utworzenie na obszarze 2,48 ha struktury funkcjonalno – przestrzennej 
z zachowaniem przyrodniczo kulturowych walorów, co doprowadzi do stworzenia w centrum Mirca miejsca użytecznego przyjaznego mieszkańcom i odwiedzającym,

- wzmocnienie podstawowej infrastruktury technicznej oraz elementów małej 
architektury w centrum Mirca,

- nadanie obiektom nowych funkcji użytecznych np. kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Mirca oraz całej gminy, głównie dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne, jak też ludność odwiedzająca (turyści).

Opisane w Programie założenia pozwalają przypuszczać, że wskutek realizacji projektu nastąpi bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój społeczno – ekonomiczny obszaru, gdzie przy kompleksowej odnowie centralnych części Mirca, zwiększy się atrakcyjność turystyczna rewitalizowanego obszaru, jak też nastąpi wzrost konkurencyjności Mirca na tle innych siedzib gmin powiatu starachowickiego oraz całego regionu świętokrzyskiego.

Reasumując, zaktualizowany program funkcjonalno – użytkowy w zakresie przedstawionych prac podstawowych i dodatkowych – posiada wartości funkcjonalno – użytkowe, niezbędne dla istoty projektu rewitalizacji. Również, co bardzo ważne, pozwala uzyskać postawione w projekcie cele i założone rezultaty dotyczące m.in. przemian społecznych, ekonomicznych 
i przestrzennych w zdegradowanych częściach miejscowości.

2.10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz 
	z wymaganiami zamawiającego

2.10.1. Podstrefa  widowiskowo – sportowa.

a) Budynek zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z sanitariatami 
       ogólnodostępnymi i sceną plenerową zadaszoną

- pow. zabudowy do 150 m2

- pow. użytkowa ok. 130m2

- kubatura ok. 650m3

- wysokość do gzymsu – max. do 3,5 m

- wysokość do kalenicy – max. do 8,0 m

- dach dwuspadowy lub wielospadowy,

- kąt nachylenia połaci – do 45º

Funkcja:

- zaplecze sceny i boiska piłkarskiego (2 szatnie z sanitariatami)

- sanitariaty ogólnodostępne (wc damski, męski i dla osób niepełno-sprawnych)

- pomieszczenie gospodarcze, magazyn,

- obiekt powiązany funkcjonalnie ze sceną.

Budynek parterowy z dachem dwuspadowym lub wielospadowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, wentylację.

Scena plenerowa zadaszona

- scena w kształcie pięciokąta o pow. zabudowy do 100 m2

- kubatura max. do 600m3

- wysokość podestu do 1,20m

- max. wysokość z zadaszeniem od terenu 6,0m

- kąt nachylenia połaci do 45o,

Obiekt sceny połączyć funkcjonalnie z budynkiem zaplecza. Powierzchnię pod podestem sceny wykorzystać do przechowywania sprzętu – ławek.

Scenę wykonać metodą tradycyjną z zadaszeniem w konstrukcji stalowej 
z pokryciem z blachy dachówkowej powlekanej.

Obiekt wyposażyć w instalację elektryczną, i oświetlenie oraz możliwość podłączenia nagłośnienia.

Zakres prac podstawowych:

- budowa budynku w technologii tradycyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi poprzez wykonanie:

- robót ziemnych,

- robóty fundamentowych,

- robót betonowych i zbrojarskich,

- robót murowych i montażowych,

- robót istalacyjnych

- robót ciesielskich (konstrukcja dachu),

- robót dekarskich,

- robót wykończeniowych

- budowa obiektu sceny poprzez wykonanie:

  - fundamentów,

  - konstrukcji nośnej,

  - konstrukcji zadaszenia i porycia dachowego,

  - wykończenia obiektu,

  - instalacji.

- budowa przyłączy :

- wody,

- kanalizacji sanitarnej lub zbiornika na ścieki sanitarne

- energii elektrycznej

Zakres prac dodatkowych: inwentaryzacja, badania geotechniczne, wyposażenie obiektu w meble (szatnie).

b) Widownia – w formie amfiteatru

- obiekt w kształcie fragmentu sześciokąta o pow. ok. 326 m2, ilość miejsc – ok. 460

- podesty amfiteatru o konstrukcji żelbetowej z siedziskami typu kubełkowego z polipropylenu, wykonane schodkowo na istniejącej skarpie terenowej, szerokość podestów ok. 120cm, wysokość podestów – ok. 45 cm,

Ostateczne parametry amfiteatru określi projektant po zbadaniu pola widoczności.

Cechy użytkowo-funkcjonalne i wymagania – organizacja występów sportowych oraz imprez.

Zakres prac podstawowych:

- budowa widowni (amfiteatru):

- roboty fundamentowe,

- wykonanie płyty żelbetowej podestów w układzie schodkowym,

- wykonanie schodów żelbetowych,

- montaż siedzisk i balustrad.

Zakres prac dodatkowych: inwentaryzacja, badania geotechniczne.

c) Przebudowa boisko do piłki nożnej:

- boisko o wym. 55,0 x 90,0m i powierzchni 4950,0m² (5472,0m² z pasem brzegowym), nawierzchnia naturalna trawiasta:

    - warstwa trawnika,

    - warstwa wegetacyjna,

    - warstwa drenażowa,

    - warstwa gruntu rodzimego,

- trybuny sportowe stacjonarne (5 rzędów o dł. 2 x 6,0m) na konstrukcji stalowej z siedziskami typu kubełkowego z polipropylenu,

- łapacze do piłki z siatki stalowej o dł. 36,0m i wys. 6,0m.

Zakres prac podstawowych:

- boisko do piłki nożnej:

  - wyprofilowanie gruntu,

  - wykonanie rowów drenarskich i założenie rur drenarskich,

  - wykonanie warstwy drenażowej,

  - profilowanie tłucznia,

  - wykonanie warstwy wegetacyjnej,

  - dodatkowe profilowanie

  - wykonanie warstwy trawnika,

- montaż trybun sportowych,

- montaż łapaczy do piłek z siatki stalowej,

- instalacja wodociągowa (do podlewania nawierzchni trawiastej).

Zakres robót dodatkowych: inwentaryzacja, badania geotechniczne

d) Chodniki:

- o szerokości 1,50m, długość 98,0 m, powierzchnia 312,0m²– o nawierzchni z kostki betonowej  gr. 6cm z obrzeżami 8x30cm,

- o szerokości 2,0m, długość 156,0 m, powierzchnia 147,0m²– o nawierzchni z kostki betonowej  gr. 6cm z obrzeżami 8x30cm,

- o szerokości 2,5m, długość 62,0 m, powierzchnia 155,0m² – o nawierzchni z kostki betonowej  gr. 6cm z obrzeżami 8x30cm,

Place

- place rekreacyjne – powierzchnia 612 m2 – o nawierzchni z kostki betonowej  gr. 6cm z obrzeżami 8x30cm,

Zakres prac podstawowych:

- budowa chodnika i placu poprzez wykonanie:

  - korytowania,

  - robót ziemnych,

  - warstw podbudowy (odsączająca – z piasku, nośna – kruszywo, podsypka piaskowo-cementowa),

  - nawierzchnia z obrzeżami.

Zakres prac dodatkowych: inwentaryzacja, montaż ławek i koszy na śmieci.

e) Ciąg pieszo-jezdny o szer. 5,0m, długość 205m, powierzchnia 1025m2–
     o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z krawężnikami 15x30cm

Zakres prac podstawowych:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego poprzez wykonanie:

  - korytowania,

  - robót ziemnych,

  - warstw podbudowy (odsączająca – z piasku, nośna – kruszywo, podsypka piaskowo-cementowa),

  - nawierzchnia z krawężnikami.

- budowa oświetlenia parkowego jednostronnego

Zakres prac dodatkowych: inwentaryzacja, badania geotechniczne, oznakowanie poziome i pionowe.

f) Budowa parkingów na 6 i 12 miejsc postojowych.

Parkingi na 6 i 12 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0m (w tym miejsce

na pojazd osób niepełnosprawnych 3,6 x 5,0m) w układzie prostopadłym 
do drogi, o pow. 312,5m2, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 
z krawężnikami 15x30cm.

Zakres prac podstawowych:

- budowa drogi poprzez wykonanie:

  - korytowania,

  - robót ziemnych,

  - warstw podbudowy (odsączająca – z piasku, nośna – kruszywo, podsypka piaskowo-cementowa)

  - nawierzchnia – warstwa wiążąca i ścieralna.

- wykonanie oświetlenia ulicznego jednostronnego na długości 160m,

- wykonanie odwodnienia

Zakres prac dodatkowych: inwentaryzacja, badania geotechniczne, oznakowanie poziome i pionowe.

g) Droga dojazdowa do budynku zaplecza rekreacyjno – sportowego

Szerokość 5,0m, długość 29,0m, powierzchnia 145 m2,

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm z krawężnikami 15x30cm

Zakres prac podstawowych:

- budowa drogi dojazdowej poprzez wykonanie:

  - korytowania,

  - robót ziemnych,

  - warstw podbudowy (odsączająca – z piasku, nośna – kruszywo, podsypka piaskowo-cementowa),

  - nawierzchnia – warstwa wiążąca i ścieralna.

- budowa przepustów z rur betonowych wraz z murami czołowymi,

- wykonanie oświetlenia parkowego na długości parkingu i wokół amfiteatru,

- wykonanie odwodnienia

Zakres prac dodatkowych: inwentaryzacja, badania geotechniczne, oznakowanie poziome i pionowe.

h) Ogrodzenie terenu – panele systemowe z siatki powlekanej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wraz z montażem furtki.

i) Oświetlenie terenu – lampy parkowe

2.10.2. Podstrefa Ośrodek Zdrowia

Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu

Pow. użytkowa – 577,5 bez piwnic

Pow. dróg i chodników do przebudowy – 220 m2.

Zakres prac podstawowych:

- Termomodernizacja budynku poprzez:

  - ocieplenie ścian zewnętrznych - systemowe,

  - ocieplenie stropu poddasza,

  - częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  - wymiana istniejącego pokrycia dachowego z płyt eternitowych (azbestowo- cementowych ) na blachę trapezową wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich,

- prace związane z zagospodarowaniem terenu:

  - remont nawierzchni drogi wraz z wykonaniem 2 warstw nawierzchni z asfaltu (wiążąca i ścieralna),

  - remont chodników poprzez wymianę płyt chodnikowych na kostkę brukową gr. 6 i 8cm,

Zakres prac dodatkowych: utylizacja płyt dachowych azbestowo-cementowych zgodnie z przepisami.

Powyższy zakres prac został wykonany.

2.10.3. Podstrefa historyczna.

a) Staw dla wędkarzy.

- ciąg spacerowy o szerokości 2,0m, długości 142m, z miejscem spacerowym w formie okręgu, w którym zlokalizowano utwardzony kamieniem naturalnym plac na ognisko o średnicy 2,5m. Drugi krąg położony przy wjeździe na teren stawu wykonany jako utwardzony plac zjazdowy 
dla samochodu straży pożarnej w celu zaopatrzenia w wodę –
o pow. 90 m2.

- drewniany pomost dla wędkarzy szer. 1,5m, dług. 45m wraz z chodnikiem szer. 1,5m dług. 30m

- ogrodzenie – panele systemowe z siatki powlekanej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wraz z montażem furtki.

- remont istniejącego przepustu betonowego wraz z montażem dwóch pochwytów z rur stalowych

Zakres prac podstawowych:

- budowa ciągu spacerowego z kostki betonowej gr. 6cm z miejscem 
na ognisko z kamienia naturalnego,

- budowa zjazdu dla straży pożarnej z kostki betonowej gr. 8cm na warstwach podbudowy: odsączająca – z piasku, nośna – kruszywo, podsypka piaskowo-cementowa,

- budowa ogrodzenia z paneli systemowych z siatki powlekanej na słupkach stalowych,

- budowa mostków drewnianych – 2 szt. oraz pomostu dla wędkarzy,

- remont przepustu,

- budowa oświetlenia.

Zakres prac dodatkowych:

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,

- oczyszczenie brzegów stawu,

- wymiana zniszczonych pali drewnianych,

- montaż ławek i koszy na śmieci,

- nasadzenia roślin ozdobnych.

b) Budynek usług publicznych

Renowacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Pow. użytkowa ok. 301 m2

Funkcja: świetlica środowiskowa, biblioteka, Posterunek Policji.

Zakres prac podstawowych:

- renowacja elewacji,

- ocieplenie połaci dachowych i ścian fundamentowych,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich dostosowanych do pokrycia dachowego,

- kapitalny remont ogrodzenia,

- utwardzenie placu i wykonanie opaski z kostki betonowej.

W/w prace zostały wykonane.

c) Figura św. Jana Nepomucena wraz z zadaszeniem

Powierzchnia zabudowy 57,6 m2

- Prace konserwatorskie przy figurze  św. Jana Nepomucena zostały wykonane zgodnie z Decyzją Nr 59/B/2010 z dnia 26.04.2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- Został wykonany remont zadaszenia nad zabytkową figurą poprzez:

- wykonanie konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna 10x10cm, krokwie 5x10cm,

- pokrycie dachu z blachy w kolorze zielono-brązowym.

Powyższy zakres prac został wykonany.

d) Przystanek stylizowany

Powierzchnia zabudowy max 16 m2

Wysokość do okapu max. 3,0m,

Wysokość do kalenicy max. 6,0m

Dach czterospadowy

Zakres prac podstawowych:

- budowa przystanku poprzez wykonanie:

- konstrukcji nośnej z drewna o przekroju min.14 x14cm wraz fundamentem betonowym,

- konstrukcji zadaszenia – krokwie o przekroju min. 7x14cm,

- pokrycie dachu z blachy dachówkowej powlekanej

- utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6cm z obrzeżem 8x30cm.

Zakres prac dodatkowych:

- wykonanie siedzeń z drewna.

e) Budynek byłego przedszkola przeznaczony na Gminny Dom 
    Środowiskowy wraz z zagospodarowaniem terenu

  - termomodernizacja budynku,

  - ciągi spacerowe o szer. 2,0m

  - altana o konstrukcji drewnianej,

  - miejsca rekreacji wyposażone w urządzenia zabawowe dla dzieci,

  - mini ogród,

  - wymiana ogrodzenia,

  - budowa parkingu na 5 miejsc postojowych (w tym jedno stanowisko dla pojazdu osób niepełnosprawnych).

Zakres prac podstawowych:

- termomodernizacja budynku poprzez:

  - wykonanie wymiany pokrycia wraz z dociepleniem połaci dachowych,

  - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji,

  - wymiana stolarki,

  - wymiana obróbek blacharskich i orynnowania,

  - wykonanie instalacji odgromowej,

    - dobudowa schodów zewnętrznych z podestem,

    - zagospodarowanie terenu poprzez:

      - budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm,

- budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej,

- utworzenie mini ogrodu poprzez usunięcie chorej lub bezwartościowej roślinności i wykonanie nowych nasadzeń,

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,

- budowa ogrodzenia systemowego,

- budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

- budowa oświetlenia – lampy parkowe,

- montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placach o nawierzchni 
     poliuretanowej.

Zakres prac dodatkowych: inwentaryzacja, montaż ławek i koszy na śmieci.

Pozostałe elementy infrastruktury:

- budowa systemu monitoringu

- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej

2.11. Zestawienie przewidywanych kosztów inwestycji

| L.p. | Wyszczególnienie obiektów | Wartość netto | VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstrefa widowiskowo-sportowa a) budynek zaplecza z sani- tariatami i sceną plenerową b) widownia w formie amfiteatru c) boisko do piłki nożnej d) chodniki e) ciąg pieszo-jezdny, place f) parkingi g) droga dojazdowa do sceny h) ogrodzenie | 540 000,00 114 100,00 322 000,00 110 340,00 143 500,00 43 750,00 20 300,00 36 000,00 | 124 200,00 26 243,00 74 060,00 25 378,20 33 005,00 10 062,50 4 669,00 8 280,00 | 664 200,00 140 343,00 396 060,00 135 718,20 176 505,00 53 812,50 24 969,00 44 280,00 |
| 2 | Podstrefa ośrodek zdrowia a) termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia b) zagospodarowanie terenu wokół budynku ośrodka | 306 559,28 138 233,72 | 70 508,63 31 793,75 | 377 067,91 170 027,47 |
| 3 | Podstrefa historyczna a) zagospodarowanie i odno- wa i terenu wokół stawu dla wędkarzy b) termomodernizacja budyn- ku usług publicznych - zagospodarowanie terenu c) renowacja figurki św.Jana Nepomucena z kapliczką d) stylizowany przystanek e) budynek byłego przedszkola | 157 640,00 95 458,31 51 352,95 33 907,32 32 000,00 240 680,00 | 36 257,20 21 955,41 11 811,18 7 798,68 7 360,00 55 356,40 | 193 897,20 117 413,72 63 164,13 41 706,00 39 360,00 296 036,40 |
| 4 | Pozostałe elementy infrastruktury system monitoringu budowa sieci wodociągowej budowa sieci kanalizacji sanitarnej budowa sieci energii elektrycznej | 55 000,00 33 000,00 20 000,00 6 400,00 | 12 650,00 7 590,00 4 600,00 1 472,00 | 67 650,00 40 590,00 24 600,00 7 872,00 |
| 5 | Oświetlenie terenu stawu i strefy widowiskowo -sportowej | 87 500,00 | 20 125,00 | 107 625,00 |
| 6 | Urządzenia małej architektury (ławki, kosze) | 20 000,00 | 4 600 | 24 600,00 |
| 7 | Zieleń | 20 000,00 | 4 600 | 24 600,00 |
| 7 | Inne kategorie wydatków studium wykonalności dokumentacja techniczna inspektor nadzoru promocja zadania | 2 000,00 82 465,08 30 000,00 21 000,00 | 460,00 18 966,97 6 900,00 4 830,00 | 2 460,00 101 432,05 36 900,00 25 830,00 |
|  | RAZEM | 2 763 186,66 | 635 532,92 | 3 398 719,58 |

2.12. Planowane koszty prac projektowych

1. Scena plenerowa wraz z budynkiem zaplecza

WPP = W RB x W%

WPP - planowane koszty prac projektowych,

WRB -  planowane koszty robót budowlanych

W% - wskaźnik procentowy

Koszt inwestycji  =  130 m²  x 3000,0 PLN/m² = 390 000,0

100 m² x 1500,0 PLN/m² = 150 000,0

540 000,0

Kat. złożoności – Kat. II

Wskaźnik procentowy – 4,60%

WPP1 = 540 000,0 x 4,6% = 24 840,0 PLN

2. Budynek byłego przedszkola.

Koszt inwestycji – 240 680,0

Wskaźnik procentowy –  4,6%

WPP2 = 240 680,0 x 4,6 = 11 071,28 PLN

3. Amfiteatr

Koszt inwestycji – 114 100,0 PLN

Kategoria złożoności – kat. II

Wskaźnik procentowy – 4,60%

WPP3 = 114 100,0 x 4,6% = 5 248,6 PLN

4. Stylizowany przystanek

Koszt inwestycji = 16 m² x 2000,0 = 32 000,0 PLN

Kat. złożoności kl. I

Wskaźnik procentowy = 3,5%

WPP4 = 32 000,0 x 3,5% = 1 120,0 PLN

5. Roboty drogowe

Wskaźniki dla budownictwa drogowego

- chodniki z placem w formie amfiteatru  – 3%

- drogi – 4%

Koszt budowy chodników, placów i boiska – 110 340,0 + 322 000,0 + 4 500,0= 436 840,0 PLN

Koszt budowy dróg i  parkingów   –  207 550,0 PLN

WPPch = 436 840,0 x 3% = 13 105,2

WPPd   = 207 550,0 x 4% = 8 302,0

WPPch + WPPd = WPP3

WPP5 = 13 105,2 + 8 302,0 = 21 407,2 PLN

6. System monitoringu.

Koszt inwestycji – 55 000,0

Przyjęty wskaźnik – 6%

WPP6 = 55 000,0 x 6% = 3 300,0 PLN

7. Sieć wodociągowa

Przyjęto wskaźnik – 6%

Koszt inwestycji – 33 000,0

WPP7 – 33 000,0 x 6% = 1 980,0 PLN

8. Sieć kanalizacji sanitarnej

Przyjęty wskaźnik – 6%

Koszt inwestycji – 20 000,0

WPP8 = 20 000,0 x 6% = 1 200,0 PLN

9. Sieć energetyczna

Przyjęty wskaźnik – 7%

Koszt inwestycji – 6 400,0

WPP9= 6 400,0 x 7% = 448,00 PLN

10. Oświetlenie

Przyjęty wskaźnik – 6%

Koszt inwestycji – 87 500,0

WPP10 = 87 500,0 x 6% = 5 250,0 PLN

11. Ogrodzenie

Przyjęty wskaźnik – 5%

Koszt inwestycji – 76 800,0

WPP11= 76 800,0 x 5% = 3 840,0 PLN

12. Mostki drewniane oraz pomost dla wędkarzy

Przyjęty wskaźnik – 4%

Koszt inwestycji – 69 000,0

WPP9= 69 000,0 x 4% = 2 760,0 PLN

Planowany koszt prac projektowych

WPP = WPP1 + WPP2 + WPP3 + WPP4 + ……WPP12

WPP = 24 840,0 + 11 071,28+ 5 248,6+ 1 120,0 + 21 407,2 + 3 300,0+ 1 980,0 + 1 200,0 + 448,0 + 5 250,0 + 3 840,0 + 2 760,0= 82 465,08 PLN

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zgodność inwestycji z przepisami odrębnymi.

Planowane zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec zatwierdzonej Uchwałą Nr XL 3/233/2010 z dnia 16.07.2010.

W w/w planie teren na którym przewidziano inwestycję oznaczono literami

- podstrefa widowiskowa – US, UO, UA, KDW

- podstrefa ZOZ – UZ

- podstrefa historyczna – ZP, WS, UO, U, KS, 8 KDL.

W/w oznaczenia literowe wraz z opisem ich przeznaczenia zawarte w planie miejscowym są zgodne z opisanym zamierzeniem inwestycyjnym.

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dyspono- 
        wania nieruchomością.

Wnioskodawca oświadcza, że ma uregulowane prawo do dysponowania gruntem
dla wszystkich działek.

Szczegółowy wykaz działek objętych rewitalizacją przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Numer działki | Cecha terenu | Powierzchnia rewitalizacji (w ha) | Planowany rok realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2610 | Podstrefa widowiskowo-sportowa wraz z drogą wewnętrzną i ciągiem spacerowym | 1,32 | 2013 |
| 2 | 2911/2 | Droga wewnętrzna do podstrefy widowiskowo-sportowej | 0,06 | 2013 |
| 3 | 2911/1 | J.w. | 0,06 | 2013 |
| 4 | 2609/3 | Część ciągu spacerowego | 0,02 | 2013 |
| 5 | 2656/9 | Obiekt Ośrodka Zdrowia | 0,43 | 2011 |
| 6 | 2608 | Teren przy stawie dla wędkarzy | 0,24 | 2012 |
| 7 | 2609/2 | j.w. | 0,01 | 2012 |
| 8 | 2621 | Budynek usług publicznych z przyległym terenem (w tym z figurką św. Nepomucena) | 0,14 | 2010 |
| 9 | 230 | Teren byłego przedszkola | 0,18 | 2012 |
| 10 | 163 | Droga gminna Nr 347011T Mirzec-Majorat-Tychów Nowy, | 0,01 | 2012 |
| 11 | 2656/26 | Stylizowany przystanek | 0,01 | 2012 |

Łączna powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji wynosi 2,48 ha (z poz. 1-11). Inwestycja będzie realizowana na terenie 2 sołectw: Mirzec I i Mirzec II.

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
        zamierzenia budowlanego:

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia spełniając wymagania następujących ustaw rozporządzeń i norm.

Wszystkie projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny        spełniać wymagania określone w:

A. przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U  z 2003r nr 80, poz. 717 z późn. Zm.

- Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane – tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej- tekst jednolity: Dz.U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska …. Dz.U.  2008r. Nr 25 poz. 105 z późn. zm

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U  2005 Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne - Dz. U
z 1997r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U Nr 14, poz. 60 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne- Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz. U Nr 92, poz. 880  z późn. zm.

- rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-Dz.U. z 2002r.Nr 75, poz. 690 z późn.zm.

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji 
z dnia 24 września  1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – Dz. U, Nr 126, poz. 839 z późn. zm.

- Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1139 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. 
w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego – Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004r 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz. U. Nr 198, poz. 2041

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego – Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego – 
Dz. U.  nr 138, poz. 1554.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. Nr 120, poz. 1133

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie – Dz. U. 2006r. nr 83 poz. 578

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę - Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1127

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. książki obiektu budowlanego – Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1134

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych, badań konserwatorskich  i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 poz. 1579 z 2004r.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca  2003 r.
dotyczące informacji  BIOZ w oparciu o warunki określone 
w (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określania rodzaju przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity: Dz. U 2003 Nr 169, poz. 1650

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r 
w sprawie  szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – Dz. U. Nr 151, poz. 1256

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno –użytkowym – Dz.U. nr 130 poz. 1389 
z późn. zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9listopada 2004r  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko- Dz.U. nr 267 poz. 2573 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych obowiązujących w budownictwie – Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa
z 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz ZUDP- Dz. U. Nr 38 poz. 445 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r 
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę – Dz.U. nr 120,  
poz. 1127.

- Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 19 maja 1999r w sprawie warunków wprowadzania ścieków do  urządzeń kanalizacyjnych  stanowiących mienie komunalne-Dz. U.  Nr 50 poz. 501 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada 1990r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej  Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r.)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-montażowych i rozbiórkowych  Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

C.  Normy określające zasady projektowania i wykonawstwa.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.

PN-86/B/02480 Grunty budowlane.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne.

PN-B-02481 Geotechnika

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

PN-86/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperatura.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 
i obliczanie – wraz z poprawka PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiana PN-B-03002:1999/Az1:2001  i PN-B-03002:1999/Az2:2002.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
 i projektowanie – wraz ze zmiana PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe.

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe.

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Słupy zespolone.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie
 i obliczanie.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze zmiana PN-90/B-02867/Az1:2001.

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem
w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

BN- 84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne .Ogólne wymagania

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

PN-86/E-05003.019 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  Wymagania ogólne.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych.

PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych.  Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed napięciem.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze  instalacji informatycznych.

PN-IEC  60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
na terenie budowy i rozbiórki.

PN- B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzy 
w instalacjach wodociągowych.  Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1 Postanowienia ogólne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2 Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia.

PN-EN ISO 6946:1999

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien i drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła.  Część I Metoda uproszczona.

PN-E-05204: 1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji  i urządzeń. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne  murowane |
z cegły. Wymagania techniczne  i badania przy odbiorze.

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów zewnętrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364- 4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego
o napięciu wyższym od 1kV

PN-E 12464:2004  Oświetlenie miejsc pracy

PN-E 13201:2007 Oświetlenie  drogowe

PN-E 05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

PN 76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N SEP E  003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Linie z przewodami

pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Branża drogowa

PN-S-02201:1987  Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział, nazwy, określenia 
PN-S-02204:1997 – Odwodnienie dróg

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne – Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe- Podbudowa i ulepszone podłoże
z gruntu stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe – Podbudowa i ulepszone podłoże
z gruntu stabilizowanego cementem

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe – Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe – Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

Branża wod.-kan.

PN-B-10725: 1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania 
i badania;
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych

PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli

PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.

PN-76/D-79353 Bębny kablowe.

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinilowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania 
i badania

PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-92/E-05009/54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinilowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

PN-IEC 364 -4-481 i  364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.

3.4. Dokumenty i informacje niezbędne do zaprojektowania robót 
         budowlanych.

Wykonawca winien uzyskać i wykonać:

- aktualną mapę do celów projektowych na cały zakres inwestycji,

- ekspertyzę geotechniczną dla potrzeb posadowienia budynków i budowli,

- opinię w zakresie ochrony wartości przyrodniczych terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej,

- zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczącą monitorowanych obszarów ochrony przyrody „Natura 2000”,

- szczegółową inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku odnośnie wycinki niezbędnego drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych,

- inwentaryzację obiektów i budynków podlegających rozbiórce poddanym pracom termomodrenizacyjnym i remontowym,

- niezbędne ekspertyzy techniczne dla obiektów przewidzanych  do remontu,

- pozwolenie wodno-prawne na prowadzenie robót w obrębie stawu (jeżeli tego wymaga przepis),

- warunki przyłączenia urządzeń do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej,

- warunki przebudowy drogi gminnej nr 347011T- Mirzec Majorat – Tychów Nowy.