|  | Załącznik Nr 9 PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |
| 1 |  | OBIEKT KUBATUROWY |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 4-04 0507-01 | Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej | m2 | 346.00 |
| 2 d.1.1 | KNR 4-04 0507-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory | m | 25.170 |
| 3 d.1.1 | KNR 4-04 0506-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku | m2 | 30.910 |
| 4 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2*(2.18+3.20) | m | 10.760 |
| 5 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2*1.84+7*4.00 | m | 31.680 |
| 6 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka obróbek blacharskich istniejącego pokrycia | m2 | 11.730 |
| 7 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka parapetów | m2 | 2.000 |
| 8 d.1.1 | kalk. własna | Demontaż ościeżnic drzwiowych zewn. i wewn. | szt | 12.000 |
| 9 d.1.1 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ściany działowe przyziemia 3.50*(0.563+0.560+0.659+0.290)-2.22*(0.276+0.277+0.298+0.259) | m3 | 4.788 |
| 10 d.1.1 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne nośne 3.50*4.020-2.22*0.45 | m3 | 13.071 |
| 11 d.1.1 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ściana kurtynowa 2*8.50*8.06*0.28+2*0.13*0.28 | m3 | 38.438 |
| 12 d.1.1 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ścianka kolankowa z gzymsem 2*0.4648*22.16 | m3 | 20.600 |
| 13 d.1.1 | KNR 4-04 0402-04 | Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni | szt. | 2.000 |
| 14 d.1.1 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - przyziemie | m2 | 225.630 |
| 15 d.1.1 | KNR 4-04 0405-04 | Rozebranie drewnianych legarów - przyziemie | m | 335.720 |
| 16 d.1.1 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - poddasze | m2 | 38.830 |
| 17 d.1.1 | KNR 4-04 0405-04 | Rozebranie drewnianych legarów - poddasze | m | 67.080 |
| 18 d.1.1 | KNR 4-04 0404-05 | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - poddasze 2.75*(3.68+2*3.26+1.86+0.66+2.36+6.20+5.41) | m2 | 73.398 |
| 19 d.1.1 | KNR 4-04 0404-06 | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych - poddasze POZ. 18 | m2 | 73.398 |
| 20 d.1.1 | KNNR 3 0901-02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 8*2.00*0.60*0.80 | m3 | 7.680 |
| 21 d.1.1 | KNNR 3 0301-01 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - kominy wentylacyjne i spalinowe | m3 | 10.160 |
| 22 d.1.1 | KNR 4-04 0406-01 | Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe | m2 | 210.000 |
| 23 d.1.1 | KNR 4-04 0406-03 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych | m2 | 225.630 |
| 24 d.1.1 | KNR 4-04 0406-05 | Rozebranie belek stropowych | m | 250.000 |
| 25 d.1.1 | KNR 4-04 0403-05 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami | m2 | 371.080 |
| 26 d.1.1 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.20-poz.30 | m3 | 50.467 |
| 27 d.1.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 poz. 26 | m3 | 50.467 |
| 28 d.1.1 | Kalk. własna | Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu poz. 26 | m3 | 50.467 |
| 1.2 | ROBOTY ZIEMNE |
| 29 d.1.2 | KNR 2-01 0310-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. I-II) 15.88+0.24*1.20+2*1.60*1.30*1.30+3.34*0.50*1.20+0.30*1.45*1.65 | m3 | 24.298 |
| 30 d.1.2 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m 2.34+30.39+1.38 | m3 | 34.110 |
| 31 d.1.2 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz. 30 | m3 | 34.110 |
| 32 d.1.2 | KNR 2-01 0307-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat. gr. I-II) 84.577+2.340 | m3 | 86.917 |
| 33 d.1.2 | KNR 2-01 0307-05 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys. przy przew. pod górę (kat. gr. I-II) poz. 32 | m3 | 86.917 |
| 1.3 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE |
| 34 d.1.3 | KNR 2-22 0201-02 | Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grub. 5 cm bez deskowania 7.50+2.39+1.67 | m2 | 11.560 |
| 35 d.1.3 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 1.5m3 2*0.675 | m3 | 1.350 |
| 36 d.1.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych, o obj. do 1,5m3 - pręty żebrowane 2*0.025 | t | 0.050 |
| 37 d.1.3 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0.30*0.50*3.34 | m3 | 0.501 |
| 38 d.1.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli, pręty gładkie - ławy fundamentowe. | t | 0.017 |
| 39 d.1.3 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 0.20*1.45*1.65 | m3 | 0.479 |
| 40 d.1.3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli, pręty żebrowane - płyta fundamentowa. | t | 0.058 |
| 41 d.1.3 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - fundamenty ścianek działowych gr.24 cm | m3 | 1.00 |
| 42 d.1.3 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany fundamentowe szybu windy gr.24 cm 0.78*0.24*3.34 | m3 | 0.625 |
| 43 d.1.3 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - fundament schodów zewnętrznych gr.24 cm | m3 | 1.500 |
| 44 d.1.3 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - fundament podjazdu dla niepełnosprawnych gr.24 cm | m3 | 2.000 |
| 45 d.1.3 | KNR-W 2-02 0101-06 | Schody murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr. 25 cm | m3 | 1.600 |
| 46 d.1.3 | KNR 2-02 0103-05 | Ściana nośna budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 ceg. | m2 | 3.400 |
| 47 d.1.3 | KNR 2-02 0113-02 | Ścianki działowe budynków jednokond. , o gr.12cm z bloków wap.-piask. drążonych typu 3 'NFD' o wys. do 4.5m - parter | m2 | 35.120 |
| 48 d.1.3 | KNR 2-02 0113-02 | Ścianki działowe budynków jednokond., o gr.12cm z bloków wap.-piask. drążonych typu 3 'NFD'o wys. do 4.5m - poddasze | m2 | 106.610 |
| 49 d.1.3 | KNR 2-02 0105-01 | Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5m z cegieł kratówek na zapr. wap. lub cem.-wap.gr.1ceg. - ściana szczytowa 9.22+5.23 | m2 | 14.450 |
| 50 d.1.3 | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm - ściana szczytowa | m2 | 74.080 |
| 51 d.1.3 | KNR 2-02 0105-01 | Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5m z cegieł kratówek na zapr. wap. lub cem.-wap.gr.1ceg. - ścianka kolankowa | m2 | 43.280 |
| 52 d.1.3 | KNR 2-02 0105-01 | Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5m z cegieł kratówek na zapr. wap. lub cem.-wap.gr.1/2ceg. - ściana lukarn Krotność = 0.5 | m2 | 6.860 |
| 53 d.1.3 | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm - ścianka kolankowa i lukarn | m2 | 51.560 |
| 54 d.1.3 | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm - ściana szczytowa | m2 | 74.080 |
| 55 d.1.3 | KNR 2-02 0107-07 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet. komórkow. grubości 24 cm 6.85*3.34 | m2 | 22.879 |
| 56 d.1.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli, pręty gładkie - wieniec pod strop Teriva. | t | 0.063 |
| 57 d.1.3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli, pręty żebrowane - wieniec pod strop Teriva. | t | 0.370 |
| 58 d.1.3 | KNR 2-02 0210-01 | Wieniec monolityczny - pod strop Teriva, stosunek deskowanego obwodu do przekroju wieńca do 8 m/m2 | m3 | 11.700 |
| 59 d.1.3 | KNZ 14 47-01 | Strop TERIVA II = TERIVA 6,0 | m2 | 236.550 |
| 60 d.1.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli, pręty gładkie - wieniec pod murłatę. | t | 0.013 |
| 61 d.1.3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli, pręty żebrowane - wieniec pod murłatę. | t | 0.108 |
| 62 d.1.3 | KNR 2-02 0210-01 | Wieniec monolityczny - pod murłate, stosunek deskowanego obwodu do przekroju wieńca do 8 m/m2 | m3 | 1.120 |
| 63 d.1.3 | KNR 2-02 0122-02 | Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1x1ceg. 3.17*(0.38*0.38-0.14*0.14) | m3 | 0.396 |
| 64 d.1.3 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. 7.20*(0.43*0.90-3*0.14*0.14)+6.54*(0.38*0.38-0.14*0.14)+10.55*(0.46*0.64-2*0.14*0.14)+6.83*(0.38*0.38-0.14*0.14)+6.18*(0.38*1.42-5*0.14*0.14)+6.84*(0.38*1.42-5*0.14*0.14)+6.18*(0.38*0.92-3*0.14*0.14) | m3 | 14.271 |
| 65 d.1.3 | KNR 2-17 0116-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 160 mm - udział kształtek do 35 % 3.07*(0.15+0.42)+41.27*(0.15+0.15) | m2 | 14.131 |
| 66 d.1.3 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - prefabrykowanych Schiedel 20/25 lub równoważne | m | 6.070 |
| 67 d.1.3 | KNR 2-02 0407-02 | Podwaliny o dł. ponad 2m, - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 2*0.10*0.14*21.85 | m3 drew. | 0.612 |
| 68 d.1.3 | KNR 2-02 0407-06 | Słupy o dł. ponad 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 16*0.14*0.14*3.39 | m3 drew. | 1.063 |
| 69 d.1.3 | KNR 2-02 0406-06 | Płatwie, dł. ponad 3m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. c Punkt gastronomiczny 2*0.20*0.16*21.85+0.16*0.14*21.85+4*0.16*0.12*4.00 | m3 drew. | 2.195 |
| 70 d.1.3 | KNR 2-02 0406-02 | Murłaty - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.16*0.16*21.85 | m3 drew. | 0.559 |
| 71 d.1.3 | KNR 2-02 0408-01 | Miecze przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 28*0.12*0.12*1.20 | m3 | 0.484 |
| 72 d.1.3 | KNR 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe, dł. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 46*0.18*0.10*8.60+2*0.18*0.10*(4.53+9.92)+8*0.16*0.08*1.90+4*0.16*0.08*1.08 | m3 | 7.891 |
| 73 d.1.3 | KNR 2-02 0408-07 | Krokwie koszowe przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 4*0.18*0.10*2.87 | m3 | 0.207 |
| 74 d.1.3 | KNR 2-02 0408-02 | Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 20*0.18*0.09*6.95+24*0.18*0.10*1.35 | m3 | 2.835 |
| 75 d.1.3 | KNR 2-02 0409-04 | Wymiany przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.10*0.18*(26*1.00+6*1.10+4*0.97+2*2.48+1.63+1.27) | m3 | 0.798 |
| 76 d.1.3 | KNR 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram. 376.10+7.15+2*15.22-10*0.80*1.60-0.70*1.00-2*7.32-3.40 | m2 | 382.150 |
| 77 d.1.3 | KNR-W 4-01 0416-06 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - ganek 6*3.15 | m | 18.900 |
| 78 d.1.3 | KNR-W 4-01 0416-05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - ganek 2*2.05 | m | 4.100 |
| 79 d.1.3 | KNR-W 4-01 0416-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - ganek 3*3.61 | m | 10.830 |
| 80 d.1.3 | KNR-W 4-01 0402-04 | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm - ganek 2*1.20*(1.85+0.65)+2*0.65*(1.85+2.45)+0.5*2.45*0.55 | m2 | 12.264 |
| 81 d.1.3 | KNR 2-02 0208-06 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wys. do 4m stos. desk. obw. do przekr. ponad 20 | m3 | 2.012 |
| 82 d.1.3 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów- pręty gładkie | t | 0.029 |
| 83 d.1.3 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane | t | 0.059 |
| 84 d.1.3 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane | t | 0.048 |
| 85 d.1.3 | KNR 2-02 0210-06 | Podciąg, stos. desk. obw. do przekr. ponad 16 | m3 | 2.495 |
| 86 d.1.3 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągu - pręty gładkie | t | 0.132 |
| 87 d.1.3 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągu - pręty gładkie | t | 0.038 |
| 88 d.1.3 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągu- pręty żebrowane | t | 0.391 |
| 89 d.1.3 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm 1.08*1.32+1.70*2.68+1.32*4.75 | m2 | 12.252 |
| 90 d.1.3 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub. płyty Krotność = 4 poz.89 | m2 | 12.252 |
| 91 d.1.3 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty gładkie | t | 0.016 |
| 92 d.1.3 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty gładkie | t | 0.008 |
| 93 d.1.3 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów- pręty żebrowane | t | 0.010 |
| 94 d.1.3 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów- pręty żebrowane | t | 0.258 |
| 95 d.1.3 | Kalkulacja własna | Montaż windy dla osób niepełnosprawnych - dźwig typu Cibes A-5000 lub równoważny | szt | 1.000 |
| 1.4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - WEWNĘTRZNE |
| 96 d.1.4 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym gr.15cm- piasek 0.15*(225.63-10.93) | m3 | 32.205 |
| 97 d.1.4 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł. gruntowym - betonB20 gr. 10cm 0.10*225.63 | m3 | 22.563 |
| 98 d.1.4 | KNR 2-02 0601-04 | Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne ścian fundamentowych wyk. na gorąco - pionowe z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa 61.83*(1.92+0.13) | m2 | 126.752 |
| 99 d.1.4 | KNR 2-02 0601-06 | Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne ścian fundamentowych wyk. na gorąco - pionowe dodatkowe (drugie) zagruntow. podłoża poz.98 | m2 | 126.752 |
| 100 d.1.4 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | 225.630 |
| 101 d.1.4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm | m2 | 230.550 |
| 102 d.1.4 | KNR 2-02 0609-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - nast. warstwa 5cm Krotność = 0.4 | m2 | 230.550 |
| 103 d.1.4 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - posadzka Krotność = 2.5 | m2 | 230.550 |
| 104 d.1.4 | KNR 2-02 1104-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm 8.63+2.19+4.51+10.96+7.46+8.62+6.60+13.69+5.04 | m2 | 67.700 |
| 105 d.1.4 | KNR 2-02 1110-02 | Podłoga z desek struganych gr.32mm 18.30+22.68 | m2 | 40.980 |
| 106 d.1.4 | KNR 2-02 1112-07 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCW 105.40+5.76+24.35+14.00+6.31+106.90+32.67+42.33+7.11+10.69 | m2 | 355.520 |
| 107 d.1.4 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane | m | 12.800 |
| 108 d.1.4 | KNR 2-02 1114-08 | Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodowych z PCW 9.00*1.20+2.44*1.50 | m | 14.460 |
| 109 d.1.4 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, fabrycznie wykończone - montaż ościeżnic 1000x2100 mm | szt. | 12.000 |
| 110 d.1.4 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - montaż drzwi 900x2050 mm 0.90*2.05*12 | m2 | 22.140 |
| 111 d.1.4 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, fabrycznie wykończone - montaż ościeżnic 1100x2100 mm | szt. | 2.000 |
| 112 d.1.4 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - montaż drzwi 1000x2050 mm 2*2.05 | m2 | 4.100 |
| 113 d.1.4 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, fabrycznie wykończone - montaż ościeżnic 1100x2600 mm | szt. | 1.000 |
| 114 d.1.4 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - montaż drzwi 1000x2500 mm 1*2.50 | m2 | 2.500 |
| 115 d.1.4 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, fabrycznie wykończone - montaż ościeżnic 1370x2850 mm | szt. | 4.000 |
| 116 d.1.4 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - montaż drzwi 1170x2800 mm 4*1.17*2.80 | m2 | 13.104 |
| 117 d.1.4 | KNR-W 2-02 1029-05 | Montaż kabin systemowych do wc Sanipol z płyty wiórowej laminowanej V20 - ścianki działowe dla kabiny 2.10*(2.12+2*1.30)+2.10*(2.36+2*1.30) | m2 | 20.328 lub równoważne |
| 118 d.1.4 | KNR 2-02 1016-04 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | 2.000 |
| 119 d.1.4 | KNR 2-02 1019-04 | Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne dwudzielne o pow. ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 2.000 |
| 120 d.1.4 | KNR-W 2-02 1015-03 | Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2 0.53+2*0.75 | m2 | 2.030 |
| 121 d.1.4 | KNR 0-19 1023-01 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 2*0.10 | m2 | 0.200 |
| 122 d.1.4 | KNR 0-19 1023-08 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 | m2 | 0.920 |
| 123 d.1.4 | KNR 0-19 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 | m2 | 1.920 |
| 124 d.1.4 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 2*2.04+13*2.40 | m2 | 35.280 |
| 125 d.1.4 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 5*1.45*1.50 | m2 | 10.875 |
| 126 d.1.4 | KNR-W 2-02 1016-05 | Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.25-1.5 m2 10*1.28 | m2 | 12.800 |
| 127 d.1.4 | KNR-W 2-02 1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone | szt | 0.700 |
| 128 d.1.4 | KNR K-04 0104-01 | Ochrona narożników wypukłych prostych - wewnątrz budynku | m | 83.950 |
| 129 d.1.4 | KNR 2-02 1605-01 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw. na sufitach przy wys. do 4 m - przyziemie 230.55+233.65 | m2 | 464.200 |
| 130 d.1.4 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach- parter 135.65+24.17+53.75+35.80+14.86+25.21+35.22+49.86+68.28+46.89+35.05+27.34 | m2 | 552.080 |
| 131 d.1.4 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach - poddasze 74.81+46.80+58.03+30.12+12.55+20.64+20.92+32.76+28.84 | m2 | 325.470 |
| 132 d.1.4 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na stropach- parter | m2 | 230.550 |
| 133 d.1.4 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na parterze 33.12+16.94+21.72+16.65+11.18 | m2 | 99.610 |
| 134 d.1.4 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na poddaszu 36.15+17.90+18.23 | m2 | 72.280 |
| 135 d.1.4 | KNR 2-02 0829-04 | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami o wym. 150x150 mm na klej metodą zwykłą - parter 21.22+7.84+14.84 | m2 | 43.900 |
| 136 d.1.4 | KNR 2-02 0829-04 | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami o wym. 150x150 mm na klej metodą zwykłą - poddasza 11.25+19.52+11.77+24.98*11.78 | m2 | 336.804 |
| 137 d.1.4 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe wykonane na ścianach parteru poz.130-poz.133-poz.135 | m2 | 408.570 |
| 138 d.1.4 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe wykonane na ścianach ceglanych poddasza poz.131-poz.134-poz.136 | m2 | minus 83.614 |
| 139 d.1.4 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na sufitach parteru 230.55+9.30 | m2 | 239.850 |
| 140 d.1.4 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków na mur. cegl. z gruntowaniem na parterze poz.130+poz.139-poz.133-poz.135 | m2 | 648.420 |
| 141 d.1.4 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych murów cegl. - suchych tynków z gruntowaniem na poddaszu- ściany poz.131-poz.134-poz.136 | m2 | minus 83.614 |
| 142 d.1.4 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- poddasze 3.56*(2.28+2.62+1.04+3.89+1.49+6.28+9.27+7.34+4.11)+0.88*10+5.56+5.90+31.12+58.12+14.74+0.89+5.04+7.11+59*3.00*0.15 | m2 | 300.249 |
| 143 d.1.4 | Kalk. własna | Schody na strych | szt. | 1.000 |
| 144 d.1.4 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów i skosów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD na poddaszu 22.20*(2*3.64+6.49)+2*1.50*2.80-2*1.50*3.53 | m2 | 303.504 |
| 145 d.1.4 | KNR 0-14 2011-01 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 23.52+8.96 | m2 | 32.480 |
| 146 d.1.4 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 16cm 22.20*(2*3.55+6.37)+2*1.74*3.20 | m2 | 310.170 |
| 147 d.1.4 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - wiatroizolacja 22.20*(2*7.67+5.93)+4*0.5*1.67*5.04+2*1.74*3.20 | m2 | 500.164 |
| 148 d.1.4 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja 22.20*(2*3.55+6.37)+2*1.74*3.20 | m2 | 310.170 |
| 1.5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ZEWNĘTRZNE |
| 149 d.1.5 | KNR 2-02 1101-03 | Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla (gruzu) - wypełnienie przestrzeni pomiędzy ścianami fundamentowymi podjazdu dla niepełnosprawnych 0.20*4.72*1.50 | m3 | 1.416 |
| 150 d.1.5 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym, 3 cm gr. warstwy po zagęszczeniu - podbudowa pod nawierzchnię podjazdu dla niepełnosprawnych 4.72*1.50 | m2 | 7.080 |
| 151 d.1.5 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu - podjazd dla niepełnosprawnych Krotność = 7 4.72*1.50 | m2 | 7.080 |
| 152 d.1.5 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd dla niepełnosprawnych 4.72*1.50 | m2 | 7.080 |
| 153 d.1.5 | KNR 2-02 1209-02 | Balustrady stalowe z pochwytem - podjazd dla niepełnosprawnych | m | 4.770 |
| 154 d.1.5 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych 13*0.12+0.05 | m2 | 1.610 |
| 155 d.1.5 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie kominów, okapów, koszy, ścianki kurtynowej 2*0.20*22.48+0.62*17.30+2*0.30*16.31+0.30*16.92+4*0.30*2.53+3*1.82*0.78+2*1.33*0.76+0.76*0.78+0.20*0.47+0.20*0.20+0.30*(2*4.34+3.92+5.70+2*5.40+3.54+3.00) | m2 | 55.315 |
| 156 d.1.5 | KNR-W 2-02 0524-01 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 2*22.20+4*3.57+2*1.86 | m | 62.400 |
| 157 d.1.5 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 4*2.05+7*4.36+2*3.57 | m | 45.860 |
| 158 d.1.5 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym, 3 cm gr. warstwy po zagęszczeniu - podbudowa pod nawierzchnię opaski wokół budynku | m2 | 36.470 |
| 159 d.1.5 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu - opaska wokół budynku .Krotność = 7 | m2 | 36.470 |
| 160 d.1.5 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku | m2 | 36.470 |
| 1.6 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |
| 1.6.1 | Montaż nowej instalacji |
| 161 d.1.6.1 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 20 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach | m | 65.000 |
| 162 d.1.6.1 | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 25 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach | m | 40.000 |
| 163 d.1.6.1 | KNR 2-15 0104-04 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 32 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach | m | 23.100 |
| 164 d.1.6.1 | KNR 2-15 0104-06 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 45 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach | m | 23.100 |
| 165 d.1.6.1 | KNR 2-15 0107-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 32.000 |
| 166 d.1.6.1 | KNR 2-15 0107-07 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm | szt. | 7.000 |
| 167 d.1.6.1 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm | szt. | 3.000 |
| 168 d.1.6.1 | KNR 0-35 0114-01 | Baterie umywalkowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie | szt. | 7.000 |
| 169 d.1.6.1 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm | szt. | 32.000 |
| 170 d.1.6.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.161+poz.162+poz.163+poz.164+poz.165+poz.166 | m | 190.200 |
| 171 d.1.6.1 | KNR 0-31 0116-04 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa poz.170 | m | 190.200 |
| 1.6.2 | Zabezpieczanie elementów instalacji |
| 172 d.1.6.2 | KNR 0-35 0128-07 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 32 mm | m | 2.590 |
| 173 d.1.6.2 | KNR 0-35 0128-06 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm | m | 3.330 |
| 174 d.1.6.2 | KNR 0-35 0128-05 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm | m | 1.990 |
| 1.6.3 | Roboty uzupełniające |
| 175 d.1.6.3 | KNNR-W 9 1103-08 | Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 48-60 cm | przepust. | 3.000 |
| 176 d.1.6.3 | KNNR-W 9 1103-07 | Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 36-48 cm | przepust. | 9.000 |
| 177 d.1.6.3 | KNNR-W 9 1103-07 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach z cegły o gr. 36-48 cm | przepust. | 4.000 |
| 178 d.1.6.3 | KNNR-W 9 1103-12 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w stropach z betonu o gr. 30-40 cm | przepust. | 6.000 |
| 179 d.1.6.3 | KNNR-W 9 1103-06 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach z cegły o gr. 24-36 cm | przepust. | 5.000 |
| 180 d.1.6.3 | KNNR-W 9 1103-05 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 12-24 cm | przepust. | 18.000 |
| 181 d.1.6.3 | KNNR-W 3 0309-01 | Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 76.10*0.03*0.03 | m3 | 0.068 |
| 1.7 | INSTALACJA SANITARNA |
| 1.7.1 | Montaż nowej instalacji |
| 182 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 150 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 14.73+4.90 | m | 19.630 |
| 183 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0203-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 3.900 |
| 184 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 11.00+4.70 | m | 15.700 |
| 185 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony 3.70+0.26+3.70+0.90+0.26 | m | 8.820 |
| 186 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony 2*(4.54+0.70) | m | 10.480 |
| 187 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm | szt. | 2.000 |
| 188 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 150 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 4.000 |
| 189 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2.000 |
| 190 d.1.7.1 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 7.000 |
| 191 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy na szafce | szt. | 3.000 |
| 192 d.1.7.1 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 7.000 |
| 193 d.1.7.1 | KNR 2-15 0221-01 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych | szt. | 7.000 |
| 194 d.1.7.1 | KNR-W 2-15 0234-01 | Pisuary pojedyncze z płuczką | kpl. | 2.000 |
| 195 d.1.7.1 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm | m | 23.500 |
| 196 d.1.7.1 | KNR 2-18 0614-01 | Studnie rewizyjne z kręgów bet. o śr.1000 mm wyk. metodą studniarską w gruncie kat. I-II | stud. | 1.000 |
| 1.7.2 | Roboty uzupełniające |
| 197 d.1.7.2 | KNNR-W 3 0309-01 | Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.010 |
| 198 d.1.7.2 | KNNR-W 9 1103-05 | Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 12-24 cm | przepust. | 6.000 |
| 199 d.1.7.2 | KNNR-W 9 1103-07 | Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 36-48 cm | przepust. | 1.000 |
| 200 d.1.7.2 | KNNR-W 9 1103-12 | Przepusty z rur o śr. 80-120 mm w stropach z betonu o gr. 30-40 cm | przepust. | 2.000 |
| 201 d.1.7.2 | KNNR-W 9 1103-05 | Przepusty z rur o śr. 150 mm w ścianach z cegły o gr. 12-24 cm | przepust. | 2.000 |
| 202 d.1.7.2 | KNNR-W 9 1103-06 | Przepusty z rur o śr. 150 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 24-36 cm | przepust. | 2.000 |
| 203 d.1.7.2 | KNNR-W 9 1103-07 | Przepusty z rur o śr. 150 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 36-48 cm | przepust. | 2.000 |
| 204 d.1.7.2 | KNNR-W 9 1103-08 | Przepusty z rur o śr. 300 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 48-60 cm | przepust. | 1.000 |
| 1.8 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| 1.8.1 | Montaż nowej instalacji |
| 205 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0402-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 1.900 |
| 206 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0402-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 18 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 33.400 |
| 207 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0402-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 29.000 |
| 208 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0402-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 35.000 |
| 209 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0402-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 56.100 |
| 210 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0402-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach - piony 4*3.70 | m | 14.800 |
| 211 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0402-06 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 45 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 5.400 |
| 212 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych pod posadzką | m | 170.800 |
| 213 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0404-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - piony 2*0.50 | m | 1.000 |
| 214 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0418-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm | szt. | 28.000 |
| 215 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0427-02 | Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint 28*2 | kpl. | 56.000 |
| 216 d.1.8.1 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 28.000 |
| 217 d.1.8.1 | KNR 2-15 0512-01 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. | 28.000 |
| 218 d.1.8.1 | KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych poz.205+poz.206+poz.207+poz.208+poz.209+poz.210+poz.211+poz.212+poz.213 | m | 347.400 |
| 1.8.2 | Zabezpieczenie elementów instalacji |
| 219 d.1.8.2 | KNNR-W 9 1103-08 | Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 48-60 cm | przepust. | 2.000 |
| 220 d.1.8.2 | KNNR-W 9 1103-07 | Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 36-48 cm | przepust. | 4.000 |
| 221 d.1.8.2 | KNNR-W 9 1103-07 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach z cegły o gr. 36-48 cm | przepust. | 10.000 |
| 222 d.1.8.2 | KNNR-W 9 1103-06 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach z cegły o gr. 24-36 cm | przepust. | 6.000 |
| 223 d.1.8.2 | KNNR-W 9 1103-04 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach z cegły o gr. do 12 cm | przepust. | 4.000 |
| 224 d.1.8.2 | KNNR-W 9 1103-09 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w posadzce na poddaszu z betonu o gr. do 10 cm | przepust. | 20.000 |
| 225 d.1.8.2 | KNNR-W 9 1103-12 | Przepusty z rur o śr. do 40 mm w stropach z betonu o gr. 30-40 cm | przepust. | 4.000 |
| 226 d.1.8.2 | KNNR-W 3 0309-01 | Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 9.52*0.05*0.05 | m3 | 0.024 |
| 1.9 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 227 d.1.9 | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 1.000 |
| 228 d.1.9 | KNR 5-08 0402-04 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) | szt. | 1.000 |
| 229 d.1.9 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 460.000 |
| 230 d.1.9 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 48.000 |
| 231 d.1.9 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 283.000 |
| 232 d.1.9 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 70.000 |
| 233 d.1.9 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 184.000 |
| 234 d.1.9 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 25.000 |
| 235 d.1.9 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 10.000 |
| 236 d.1.9 | KNR 5-08 0206-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach | m | 20.000 |
| 237 d.1.9 | KNR 5-08 0206-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych bruzdach | m | 12.000 |
| 238 d.1.9 | KNR 5-08 0620-01 | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm | szt. | 5.000 |
| 239 d.1.9 | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otw. | 19.000 |
| 240 d.1.9 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 108.000 |
| 241 d.1.9 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 53.000 |
| 242 d.1.9 | KNR 5-08 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 55.000 |
| 243 d.1.9 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 11.000 |
| 244 d.1.9 | KNR 5-08 0304-01 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej | szt. | 6.000 |
| 245 d.1.9 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 7.000 |
| 246 d.1.9 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 6.000 |
| 247 d.1.9 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 25.000 |
| 248 d.1.9 | KNR 4-03 0906-06 | Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami kabelkowymi lub kablami nieuzbrojonymi o przekroju żył do 6 mm2 | żył | 8.000 |
| 249 d.1.9 | KNR 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 57.000 |
| 250 d.1.9 | KNR 5-08 0504-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych | szt. | 10.000 |
| 251 d.1.9 | KNR 5-08 0504-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych | szt. | 9.000 |
| 252 d.1.9 | KNR 5-08 0511-11 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W | szt. | 12.000 |
| 253 d.1.9 | KNR 5-08 0511-13 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych | szt. | 2.000 |
| 254 d.1.9 | KNR 5-08 0511-13 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych | szt. | 24.000 |
| 255 d.1.9 | KNR 4-03 0305-02 | Montaż wkładek topikowych do 100 A | szt. | 3.000 |
| 256 d.1.9 | KNR 5-08 0611-05 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat. III | m | 1.000 |
| 257 d.1.9 | KNR 5-08 0607-11 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2 | m | 2.000 |
| 258 d.1.9 | KNR 5-08 0621-02 | Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle | szt. | 1.000 |
| 259 d.1.9 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 1.000 |
| 260 d.1.9 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1.000 |
| 261 d.1.9 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 26.000 |
| 262 d.1.9 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 8.000 |
| 263 d.1.9 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 2.000 |
| 264 d.1.9 | KNR 5-08 0607-03 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm | m | 12.000 |
| 265 d.1.9 | KNR 5-08 0604-05 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem | m | 55.000 |
| 266 d.1.9 | KNR 5-08 0607-11 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2 | m | 8.000 |
| 267 d.1.9 | KNR 5-08 0621-02 | Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle | szt. | 4.000 |
| 268 d.1.9 | KNR 5-08 0621-02 | Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle | szt. | 4.000 |
| 269 d.1.9 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 10.000 |
| 270 d.1.9 | KNR 5-08 0611-05 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat. III | m | 4.000 |
| 271 d.1.9 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 4.000 |
| 272 d.1.9 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 4.000 |
| 273 d.1.9 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 1.000 |
| 274 d.1.9 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 3.000 |
| 275 d.1.9 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 10.000 |
| 276 d.1.9 | KNR 5-08 0611-05 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat. III | m | 4.000 |
| 277 d.1.9 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 4.000 |
| 278 d.1.9 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 4.000 |
| 279 d.1.9 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 1.000 |
| 280 d.1.9 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 3.000 |